|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 25573-82 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Технические условия Cargo handling горе slings for building. Specifications ГОСТ 25573-82 Дата введения 01.01.84 Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, состоящие из соединительных элементов (канатных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительстве для строповки грузов. 1. ТИПЫ 1. Грузовые канатные стропы должны изготавливаться следующих типов: 1СК-одноветвевые; 2СК-двухветвевые; 3СК-трехветвевые; 4СК-четырехветвевые (исполнений 1 и 2); СКП-двухпетлевые (исполнений 1 и 2); СКК-кольцевые (исполнений 1 и 2). 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 2.1. Основные параметры и размеры стропов типа 1СК должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Строп с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой или стальной втулкой Строп с заделкой концов каната заплеткой 1-канатная ветвь; 2 – звено; 3-захват Черт. 1 Конструкция и размеры звеньев и захватов приведены в рекомендуемом приложении 1. Рекомендации по способам заделки концов каната приведены в рекомендуемом приложении 2. Таблица 1 Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа L, мм Обозначение канатной ветви Допускается нагрузка, кН (тс), на звено и на захват 1СК-0,32 0,32 900-5000 ВК-0,32 3,14 (0,32) 1СК-0,4 0,4 ВК-0,4 3,92 (0,4) 1CK-0,5* 0,5 1100-10000 ВК-0,5 4,90 (0,5) 1CK-0,63 0,63 ВК-0,63 6,18 (0,63) 1CK-0,8 08 ВК-0,8 7,85 (0,8) 1CK-1,0* 1,0 1100-15000 ВК-1,0 9,81 (1,0) 1CK-1,25 1,25 ВК-1,25 12,26 (1,25) 1CK--1,6 1,6 ВК-1,6 15,70 (1,6) 1CK-2,0* 2,0 1400-16000 ВК-2,0 19,62 (2,0) 1CK-2,5 2,5 ВК-2,5 24,52 (2,5) 1CK-3,2* 3,2 ВК-3,2 31,40 (3,2) 1CK-4,0 4,0 1500-20000 ВК-4,0 39,24 (4,0) 1CK--5,0* 5,0 ВК-5,0 49,05 (5,0) 1CK-6,3 6,3 ВК-6,3 61,80 (6,3) 1CK-8,0 8,0 2000-20000 ВК-8,0 78,50 (8,0) 1CK-10,0* 10,0 ВК-10,0 98,10 (10,0) 1CK-12,5 12,5 ВК-12,5 122,60 (12,5) Примечание. Здесь и в последующих таблицах: стропы, рекомендуемые для преимущественного применения, отмечены знаком «*»; цифры в обозначении канатной ветви соответствуют допускаемой нагрузке на нее в тонносилах. В условное обозначение входит наименование изделия, тип, грузоподъемность, длина и обозначение настоящего стандарта. Пример условного обозначения одноветвевого стропа грузоподъемностью 1,6 т, длиной 2000 мм: Строп 1CK-1,6/2000 ГОСТ 25573-72 То же, предназначенного для эксплуатации в районах с холодным климатом: Строп 1CK-1,6 ХЛ/2000 ГОСТ 25573-82 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.2. Основные параметры и размеры стропов типа 2СК должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. 1-канатная ветвь; 2-звено: 3-захват Черт. 2 Таблица 2 Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа L, мм Обозначение канатной Допускаемая нагрузка, кН (тс) ветви на звено на захват 2СК-0,4 2СК-0,5* 0,4 0,5 900-5000 ВК-0,32 ВК-0,4 3,92 (0,4) 4,90 (0,5) 3,14 (0,32) 3,92 (0,4) 2СК-0,63 2СК-0,8 0,63 0,8 1100-10000 ВК-0,5 ВК-0,63 6,18 (0,63) 7,85 (0,8) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 2СК-1,0* 2СК-1,25 2СК-1,6 1,0 1,25 1,6 1100-15000 ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,65) 2СК-2,0* 2СК-2,5 2СК-З,2* 2,0 2,5 3,2 1400-16000 ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 2СК-4,0 2СК-5,0* 2СК-6,3 4,0 5,0 6,3 1500-20000 ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 2СК-8,0 2СК-10,0 2СК-12,5 2CK-16,0* 8,0 10,0 12,5 16,0 2000-20000 ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 ВК-12,5 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 2.3. Основные параметры и размеры стропов типа ЗСК должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3. 1-канатная ветвь; 2-звено; 3-захват Черт. 3 Таблица 3 Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа L, им Обозначение канатной Допускаемая нагрузка, кН (тс) ветви на звено на захват 3СК-0,63 3СК-0,8 0,63 0,8 900-5000 ВК-0,32 ВК-0,4 6,18 (0,63) 7,85 (0,8) 3,14 (0,32) 3,92 (0,4) 3СК-1,0* 3СК-1,25 1,0 1,25 1200-10000 ВК-0,5 ВК-0,63 9,81 (1,0) 12,2 (1,25) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 3СК-1,6 3СК-2,0* ЗСК-2,5 1,6 2,0 2,5 1200-15000 ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) 3СК-3,2* 3СК-4,0 3СК-5,0* 3,2 4,0 5,0 1600-16000 ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2.5 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 3СК-6,3 3СК-8,0 6,3 8,0 1700-20000 ВК-3,2 ВК-4,0 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 3СК-10,0* 3СК-12,5 3СК-16,0* 3СК-20,0 10,0 12,5 16,0 20,0 2200-20000 ВК-5,0 ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 2.4. Основные параметры и размеры стропов типа 4СК исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4, исполнения 1а-на черт. 4а и в табл. 4 (за исключением графы 6). 1-канатная ветвь; 2 – звено; 3 – звено; 4-захват Черт. 4 1-звено; 2-канатная ветвь; 3-захват Черт. 4а Таблица 4 Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа L, Обозначение канат- Допускаемая нагрузка, кН (тс) мм ной ветви на звено 1 на звено 2 на захват 1 2 3 4 5 6 7 4СК1-0,63 4СК1-0,8 4СК1-1,0* 0,63 0,8 1,0 900-5000 BK-0,32 ВК-0,32 ВК-0,4 6,18 (0,63) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 4,90 (0,5) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 3,14 (0,32) 3,14 (0,32) 3,92 (0,4) 4СК1-1,25 4СК1-1,6 1,25 1,6 1200-10200 ВК-0,5 ВК-0,63 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 4CK1-2,0* 4СК1-2,5 4СК1-3,2* 2,0 2,5 3,2 1300-15000 ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,26) 4СК1-4,0 4СК1-5,0* 4СК1-6,3 4,0 5,0 6,3 1600-16000 ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) 24,52(2,5) 31,40(3,2) 39,24(4,0) l5,70 (l,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,6) 4СК1-8,0 4СК 1-10,0* 4СК 1-12,5 8,0 10,0 12,5 1800-20000 ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 49,05 (5,0) 61,80(6,3) 78,50 (8,0) 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (6,0) 4СК1-16,0* 4СК1-20,0 4CK1-25,0 4CK1-32,0 16,0 20,0 25,0 32,0 2500-25000 ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 ВК-12,5 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) 245,25 (25,0) 313,92 (32,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.5. Основные параметры и размеры стропов типа 4СК исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5. 1-канатная ветвь; 2-звено 1; 3-звено 2 (уравнительное); 4-захват; 5-уравнительная ветвь Звено 2 выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов Черт. 5 Таблица 5 Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа L, Обозначение канат- Допускаемая нагрузка, кН (тс) мм ной ветви на звено 1 на звено 2 на захват 4СК2-0,4 4СК2-0,5 4СК2-0,63 4СК2-0,8 0,4 0,5 0,63 0,8 1000-5000 ЕК-0,32 ВК-0,32 ВК-0,32 ВК-0,32 3,92 (0,4) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 7,85 (0,8) 3,14 (0,32) 3,92 (0,4) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 3,14 (0,321) 4СК2-1,0* 1,0 ВК-0,4 9,81 (1,0) 7,85 (0,8) 3,92 (0,4) 4СК2-1,25 4СК2-1,6 4СК2-2,0* 4СК2-2,5 4СК2-3,2* 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 1000-10000 ВК-0,5 ВК-0,63 ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 4,90 (0,5) 6,18 (0,63) 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) 4СК2-4,0 4СК2-5,0* 4СК2-6,3 4,0 5,0 6,3 1600-15000 ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 39,24(4,0) 49,05(5,0) 61,80(6,3) 31,40(3,2) 39,24(4,0) 49,05(5,0) 15,70(1,6) l9,62 (2,0) 24,52(2,5) 4СК2-8,0 4СК2-10,0* 4СК2-12,5 4СК2-16,0* 4СК2-20,0 4СК2-25,0* 4СК2-32,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 1800-20000 ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 ВК-12,5 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 106,20 (20,0) 245,25 (25,0) 313,92 (32,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) 245,25 (25,0) 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 2.6. Конструкция и размеры канатных ветвей должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6. Допускается изготавливать канатную ветвь с переходным звеном по черт. 6а. Конструкция и размеры разъемных переходных звеньев должны соответствовать указанными на черт. 37 и в табл. 52, на черт. 38 и в табл. 53, на черт. 39 и в табл. 54 приложения 1. (Измененная редакция, Изм. № 2). Канатная ветвь с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой или стальной втулкой Канатная ветвь с заделкой концов каната заплеткой 1 – канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-коуш по ГОСТ 2224-72; 3 – место заделки концов каната (рекомендации по способам заделки приведены в рекомендуемом приложении 2) Черт. 6 Канатная ветвь с переходным звеном 1 – канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-коуш по ГОСТ 2224-72; 3-место заделки концов каната (рекомендации по способам заделки приведены в рекомендуемом приложении 2); 4-звено разъемное переходное Черт. 6а Таблица 6 Обозначение Допускаемая Расчетное Нагрузка при Длина Диаметр канатов, мм, маркировочных групп Диаметр ветви нагрузка, кН разрывное испытании канатной, 1570 (160) 1770 (180) коуша, мк канатной (тс) усилие ветви каната, Н (кгс), не менее ветви L, мм ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3071-88 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 7668-80 ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3071-88 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 7668-80 ВК-0,32 3,14 (0,32) 18800 (1920) 0,4 800 5000 6,2 - - - 6,2 6,3 - 6,3 25 ВК-0,4 3,92 (0,4) 23500 (2400) 0,5 6,9 7,6 6,9 - - 6,7 25; 30 ВК-0,5 4,90 (0,5) 29400 (3000) 0,63 8,3 8,5 - - 8,3 - - 8,1 30; 34 ВК-0,63 6,18 (0,63) 37000 (3780) 0,8 000 10000 9,1 - - - 8,3 9,0 - ВК-0,8 7,85 (0,8) 47000 (4800) 1,0 9,9 11,5 - 9,7 9,9 - - - 34; 40 ВК-1,0 9,81 (1,0) 59000 (6000) 1,25 1000-15000 11,0 - - - 11,0 11,5 - 11,5 ВК-1,25 12,26 (1,25) 73800 (7500) 1,6 12,0 13,5 13,5 12,0 - 11,5 40; 45 ВК-1,6 15,70 (1,6) 94200 (9600) 2,0 14,0 - 14,0 13,5 13,5 45 ВК-2,0 19,62 (2,0) 118000 (12000) 2,5 1250-16000 15,0 15,0 15,5 15,0 ВК-2,5 24,52 (2,5) 147000 (15000) 3,2 19,5 - 16,5 15,0 16,5 56; 63; 75 ВК-3,2 31,40 (3,2) 188000 (19200) 4,0 19,5 20,0 19,5 - 19,5 - 63; 75 ВК-4,0 39,24 (4,0) 236000 (24000) 5,0 1250-20000 22,5 - 22,0 21,0 21,5 ВК-5,0 49,05 (5,0) 294000 (30000) 6,3 25,5 25,0 24,0 - 23,5 75; 85 ВК-6,3 61,80 (6,3) 370000 (37800) 8,0 27,0 27,0 27,U 27,0 85 ВК-8,0 78,50 (8,0) 470000 (48000) 10,0 30,5 31,0 30,5 30,5 - 95 ВК-10,0 98,10 (10,0) 588000 (60000) 12,5 1600-20000 37,0 35,0 - 32,0 - 33,0 95; 105 ВК-12,5 122,60 (12,5) 735000 (75000) 16,0 39,5 - 39,5 33,5 39,0 - 95; 105 Примечание. Допускается применять канаты других маркировочных групп, при этом расчетное разрывное усилие петли каната, указанное в настоящей таблице, должно быть меньше разрывного усилия каната в целом указанного в ГОСТ 3071-88ГОСТ 3079-80, ГОСТ 7668-80 и ГОСТ 2688-80. 2.7. Основные параметры и размеры стропов типа. СКП исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7. Строп с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой Строп с заделкой концов каната заплеткой 1-канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-место заделки концов каната (рекомендации по способам заделки приведены в рекомендуемом приложении 2). Черт. 7 2.8. Основные параметры и размеры стропов типа СКП исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 7. 1-канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-место обмотки концов прядей проволокой 1,0-0 по ГОСТ S282-74; 3-втулка (выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов) Черт. 8 Таблица 7 Обозначение стропа Грузоподъемность стропа, т, Расчетное Длина стропа Длина петли Диаметр канатов, мм, маркировочных групп Исполнение 1 Исполнение 2 при угле наклона к вертикали разрывное L, мм стропа, мм l 1570 (160) 1770 (180)  = 0 2 = 90° усилие ветви каната, Н (кгс), не менее ГОСТ 3071-88 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 7668-80 ГОСТ 3071-88 гост 3079-80 ГОСТ 7668-80 СКП 1-0,32 СКП2-0,32 0,32 0,22 18800 (1920) - 6,3 - СКП1-0,36 СКП2-0,36 0,30 0,25 21200 (2160) - 6,7 6,3 СКП1-0,40 СКП2-0,40 0,40 0,28 23500 (2400) 7,6 - 6,7 СКП1-0,45 СКП2-0,45 0,45 0,32 26500 (2700) 1000-15000 240 - - - 7,6 - СКП 1 0,50 СКП2-0,50 0,50 0,35 29400 (3000) 8,5 - 8,1 СКП 1-0,56 СКП2-0,56 0,56 0,40 32900 (3360) - 8,0 СКП 1-0,63 СКП2-0,63 0,63 0,45 37100 (3780) 9,0 СКП 1-0,70 СКП2-0,70 0,70 0,50 41200 (4200) 9,7 - СКП 1-0,80 СКП2-0,80 0,80 0,56 47100 (4800) 11,5 - СКП 1-0,90 СКП2-0,90 0,90 0,63 52900 (5400) - - 9,7 СКП1-1,0 СКП2-1,0 1,00 0,70 58900 (6000) - 11,5 11,5 - - СКП1-1,1 СКП2-1,1 1,10 0,78 64800 (6600) 2000-20000 320 13,5 - СКП1-1,25 СКП2-1,25 1,25 0,88 73600 (7500) - 11,5 СКП 1-1,4 СКП2-1,4 1,40 1,00 82400 (8400) 13,5 13,5 13,5 - СКП1-1,6 СКП2-1,6 1,60 1,10 94200 (9600) - - 13,5 13,5 СКП1-1,8 СКП2-1,8 1,80 1,30 106000 (10300) 15,5 15,0 - - СКП1-2,0 СКП2-2,0 2,00 1,40 118000 (12000) - - 15,5 15,0 СКП1-2,25 СКП2-2,25 2,25 1,60 132000 (13500) - 17,0 16,5 - - СКП 1-2,5 СКП2-2,5 2,50 1,80 147000 (15000) - - - 17,0 16,5 СКП 1-2,8 СКП2-2,8 2,80 2,00 165000 (16800) 3000-25000 400 19,5 - 18,0 СКП 1-3,2 СКП2-3,2 3,20 2,30 188000 (19200) - 20,0 19,5 - СКП1-3,6 СКП2-3,6 3,60 2,55 212000 (21600) 21,5 - - 20,0 СКП 1-4,0 СКП2-4,0 4,00 2,80 235000 (24000) - 22,0 21,5 - СКП 1-4,5 СКП2-4,5 4,50 3,20 265000 (27000) - 23,5 23,0 - СКП 1-5,0 СКП2-5,0 5,00 3,55 294000 (30000) 3000-25000 400 25,0 - 23,5 СКП1-5,6 СКП2-5,6 5,60 4,00 329000 (33600) 27,0 - 25,5 скп 1-6,3 скп2-6,3 6,30 4,45 371000 (37800) 27,0 27,0 СКП1-7,0 СКП2-7,0 7,00 5,00 412000 (42000) - - 29,0 - 29,0 СКП1-8,0 СКП2-8,0 8,00 5,56 471000 (48000) 31,0 30,5 - СКП 1-9,0 СКП2-9,0 9,00 6,36 529000 (54000) 4000-30000 500 33,0 33,0 СКП 1-10,0 СКП2-10,0 10,00 7,10 589000 (60000) 35,0 - - 33,0 СКП1-11,0 СКП2-11,0 11,00 7,80 647000 (66000) - 36,5 35,0 - СКП1-12,5 СКП2-12,5 12,50 8,50 736000 (75000) 39,5 39,0 Примечание. Грузоподъемность стропа указана для случаев строповки груза одним ( = 0°) и двумя стропами (2 = 90°). 12.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2.9. Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 8. Строп кольцевой с заделкой концов каната заплеткой Черт. 9 Строп кольцевой с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой 1-канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-место обмотки концов прядей проволокой 1,0-0 по ГОСТ 3282-74; 3-втулка (2 шт.) Черт. 9а 2.10. Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 8. 1-канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2-место обмотки концов прядей проволокой 1,0-0 по ГОСТ 3282-74; 3-втулка (выполняется по техническим условиям на стропы конкретных типов) Черт. 10 Таблица 8 Обозначение стропа Грузоподъемность стропа, т, Расчетное Ширина Длина петли Диаметр канатов, мм, маркировочных групп Исполнение 1 Исполнение 2 при угле наклона к вертикали разрывное стропаВ, мм стропа, мм l 1570 (160) 1770 (180)  = 0 2 = 90° усилие ветви каната, Н (кгс), не менее ГОСТ 3071-88 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 7668-80 ГОСТ 3071-88 гост 3079-80 ГОСТ 7668-80 СКК 1-0,32 СКК2-0,32 0,32 0,22 9400 (960) - СКК1-0,36 СКК2-0,36 0,30 0,25 10600 (1080) СКК1-0,40 СКК2-0,40 0,40 0,28 11800 (1200) 5,0 СКК1-0,45 СКК2-0,45 0,45 0,32 13200 (1350) - 5,4 - - СКК1-0,50 СКК2-0,50 0,50 0,35 14700 (1500) 5,8 СКК 1-0,56 СКК2-0,56 0,56 0,40 16500 (1680) 50 - СКК 1-0,63 СКК2-0,63 0,63 0,45 18500 (1890) 800-30000 6,3 СКК 1-0,70 СКК2-0,70 0,70 0,50 20600 (2100) 6,7 6,3 СКК 1-0,80 СКК2-0,80 0,80 0,56 23500 (2400) 7,6 - 6,7 СКК 1-0,90 СКК2-0,90 0,90 0,63 26500 (2700) 8,5 - 7,6 СКК1-1,0 СКК2-1,0 1,00 0,70 29400 (3000) - - СКК1-1,1 СКК2-1,1 1,10 0,78 32400 (3300) - - СКК1-1,25 СКК-1,25 1,25 0,88 36800 (3750) 9,0 СКК1-1,4 СКК-1,4 1,40 1,00 41000 (4200) 9,7 - СКК1-1,6 СКК2-1,6 1,60 1,10 47000 (4800) 11,5 - СКК1-1,8 СКК2-1,8 1,80 1,30 53000 (5400) - 9,7 СКК1-2,0 СКК2-2,0 2,00 1,40 59000 (6000) - 11,5 11,5 - СКК1-2,25 СКК2-2,25 2,25 1,60 66000 (6750) 150 1500-30000 13,5 - СКК1-2,5 СКК2-2,5 2,50 1,80 74000 (7500) - 11,5 СКК1-2,8 СКК2-2,8 2,80 2,00 82000 (8400) 13,5 - 13,5 - СКК1-3,2 СКК2-3,2 3,20 2,30 94000 (9600) - 13,5 13,5 СКК1-3,6 СКК2-3,6 3,60 2,55 106000 (10800) 15,5 15,0 - - СКК1-4,0 СКК2-4,0 4,00 2,80 118000 (12000) - - 15,5 15,0 СКК1-4,5 СКК2-4,5 4,50 3,20 132000 (13500) 17,0 16,5 - - СКК1-5,0 СКК2-5,0 5,00 3,55 147000 (15000) - 17,0 16,5 СКК1-5,6 СКК2-5,6 5,60 4,00 165000 (16800) 19,5 - - 18,0 скК1-6,3 скК2-6,3 6,30 4,45 185000 (18900) - 20,0 19,5 - СКК1-7,0 СКК2-7,0 7,00 5,00 206000 (21000) - 21,5 - - - 20,0 СКК1-8,0 СКК2-8,0 8,00 5,56 235000 (24000) 200 2000-30000 - 22,0 21,5 - СКК1-9,0 СКК2-9,0 9,00 6,36 265000 (27000) 23,0 23,0 СКК1-10,0 СКК2-10,0 10,00 7,10 294000 (30000) 25,0 - - 23,5 СКК1-11,0 СКК2-11,0 11,00 7,80 324000 (33000) 25,5 25,0 - СКК1-12,5 СКК2-12,5 12,50 8,50 368000 (37500) - - 27,0 27,0 СКК1-14,0 СКК2-14,0 14,0 9,90 412000 (42000) 250 29,0 29,0 - СКК1-16,0 СКК2-16,0 16,0 11,30 470000 (48000) 31,0 30,05 Примечание. Грузоподъемность стропа указана для случаев строповки груза одним ( = 0°) и двумя стропами (2 = 90°). Схема строповки грузов с применением стропов СКК приведена в рекомендуемом приложении 3. 2.9, 2.10. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Грузовые канатные стропы должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 25032-81, настоящего стандарта, правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.2. Стропы климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150-69 должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °С. 3.3. Стропы и их элементы должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую на 25 % их номинальную. 3.4. Коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию должен быть не менее 6. 3.5. Коэффициент запаса прочности соединительных элементов (кроме канатов) и захватов стропов по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 5. 3.6. Диаметры блоков (уравнительных звеньев) стропов должны быть не менее 8 диаметров каната. 3.7. Канаты для стропов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3071-88, ГОСТ 3079-80 и ГОСТ 7668-80. Для стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК допускается применять канаты по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3077-80 и ГОСТ 7665-80. Для стропов климатического исполнения ХЛ следует применять канаты по ГОСТ 3071-88 и ГОСТ 3079-80. 3.8. Канатные ветви стропов следует изготавливать из целого каната. Сращивание канатов не допускается. 3.9. Коуши стропов должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 2224-72. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.10. Основные детали стропов должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 9. Таблица 9 Наименование деталей стропов Марки материала для деталей климатического исполнения У (умеренный климат) ХЛ (холодный климат) Крюк, скоба карабина Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 15 ХСНД, 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Детали соединительных элементов, несущие силовую нагрузку (кроме каната) Сталь 20 по ГОСТ 1050-88, Ст3сп по ГОСТ 380-88 То же Детали соединительных элементов, не несущие силовую нагрузку (пластина карабина, упор, кольцо полумуфты, замок крюка). Ст3пс по ГОСТ 380-88 Ст3сп по ГОСТ 380-88 3.11. При изготовлении ветвей стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК концы канатов заделывают опрессовкой алюминиевой или стальной втулками, либо заплеткой. Для стропов исполнения ХЛ заделка концов канатов стальной втулкой не допускается. 3.12. Втулки для заделки концов канатов опрессовкой должны изготавливаться из алюминиевых сплавов марок АДО, АД1, АД31, АМЦ по ГОСТ 4784-74 или из стали марки Сталь 20 по ГОСТ 1050-88. 3.13. Конструкция и размеры втулок для опрессовки приведены в рекомендуемом приложении 2. Поверхность втулки до опрессовки не должна иметь забоин, вмятин и других механических повреждений. При появлении на алюминиевой втулке вмятин глубиной более 35 % от толщины стенки втулки и трещин строп бракуют. Заделанный конец каната должен выступать из втулки не менее чем на 2 мм. Втулки стропов после опрессовки не должны иметь трещин. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.14. Разность длин канатных ветвей стропов типа 4СК1 не должна превышать значений, указанных в табл. 10. Таблица 10 мм Длина ветвей Разность длин ветвей До 2000 включ. 20 Св. 2000 до 3000 » 30 » 3000 > 4000 » 40 » 4000 » 6000 » 50 » 6000 60 3.15. При заделке концов канатов заплеткой места заплетки должны обкатываться обжимными роликами или протягиваться через обжимную втулку. Допускается при индивидуальном изготовлении стропов место заплетки уплотнять обстукиванием молотком. Места заплетки с выступающими концами проволок прядей должны быть обмотаны проволокой диаметром 1 мм по ГОСТ 3282-74 или другим материалом. При обмотке проволокой или другим материалом должно быть обеспечено перекрытие участка с выступающими концами проволок прядей на 10-30 мм в обе стороны в зависимости от диаметра каната. Витки проволоки должны плотно прилегать к канату и друг к другу, а концы проволоки-заделаны способом, исключающим ее разматывание. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.16. Соединительные элементы (звенья) из круглой стали должны изготавливаться гибкой в холодном или горячем состоянии, а захваты (крюки, карабины)-ковкой или штамповкой. Качество поковок-по группе II ГОСТ 8479-70. Применение сварки при изготовлении крюков не допускается. 3.17. На поверхностях деталей звеньев и захватов не допускаются трещины, плены, расслоения, волосовины и надрывы. Заваривать и заделывать указанные дефекты не допускается. 3.18. После гибки или штамповки концы звеньев из круглой стали должны свариваться контактной стыковой сваркой сопротивлением или сплавлением. Сварной шов треугольного звена должен располагаться в центре нижней стороны звена, а овальных звеньев-на прямолинейном участке. Допускается применять ручную дуговую сварку сварного соединения с конструктивными элементами, разработанными по документации, утвержденной в установленном порядке. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.19. При сварке звеньев из круглой стали увеличение диаметра в месте сварки не должно превышать 10 %. 3.20. Смещение свариваемых концов звена в месте стыка не должно превышать значений, приведенных в табл. 11. Таблица 11 мм Диаметр сечения звена Смещения концов звена До 13 включ. 0,5 Св. 13 до 24 » 1,0 » 24 » 40 » 1,5 » 40 2,0 3.21. Сварочные материалы, применяемые для сварки деталей стропов, должны обеспечивать механические свойства сварного соединения не ниже механических свойств основного металла. 3.22. В местах сварки не должно быть непроваров и подрезов. 3.23. Сварку звеньев стропов должны производить сварщики, аттестованные в соответствии с правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора СССР. 3.24. Сварку пластин карабинов производят точечной контактной сваркой в соответствии с рекомендуемым приложением 1. Пластины после сварки должны перемещаться свободно без заеданий. 3.25. Крюки после ковки или штамповки, скобы разъемных звеньев после гибки, а неразъемные звенья после сварки должны быть термообработаны и очищены от окалины. Детали для стропов климатического исполнения У должны быть подвергнуты нормализации, а детали климатического исполнения ХЛ-нормализации или закалке с последующим отпуском. После термообработки твердость металла деталей климатического исполнения У должна быть не менее НВ 110, климатического исполнения ХЛ-не менее НВ 135, ударная вязкость металла деталей климатического исполнения ХЛ должна быть не менее 29 Дж/см2 (3 кгсм/см2) при температуре минус 40 °С. Предел текучести и относительное удлинение металла деталей после термообработки должны быть не ниже, чем до термообработки. 3.26. Планки для разъемных звеньев Рт1, Рт2 и Рт3 допускается изготавливать из набора пластин толщиной не менее 12 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.27. Конструкция обойм уравнительных блоков должна исключать возможность самопроизвольного спадания канатов с блока. 3.28. Уравнительные блоки должны свободно вращаться на осях. 3.29. Блоки должны изготовляться из стали с механическими свойствами не ниже стали марки 25Л-111 по ГОСТ 977-88. 3.30. Оси блоков следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 9650-80. 3.31. Оси блоков должны изготовляться из стали с механическими свойствами не ниже стали марки 35 по ГОСТ 1050-88, исполнения ХЛ-из стали 40Х по ГОСТ 4543-71. 3.32. Перед эксплуатацией стропов необходимо удалить с канатных ветвей консервационную смазку. 3.33. Неуказанные предельные отклонения размеров: по Н16, h16, ± -для деталей, изготовленных гибкой; образуемых при механической обработке-по Н14, hl4, ± ; образуемых штамповкой-по II группе ГОСТ 7505-89; образуемых ковкой-по ГОСТ 7829-70. 3.34. Стропы, имеющие разъемные звенья типа Рт2 с увеличенным радиусом гибки скобы и овальные звенья типа Ов2, навешиваются на крюки грузоподъемных машин грузоподъемностью от 3 до 25 т согласно табл. 11a. Таблица 11а Грузоподъемность крюка Тип звена грузоподъемной машины, т Рт2 Ов2 3,0 - Ов2-0,4 Ов2-0,5 Ов2-0,63 5,0 Рт2-0,8 Рт2-1,0 Рт2-1,25 Ов2-0,8 Ов2-1,0 Ов2-1,25 10,0 Рт2-1,6 Рт2-2,0 Рт2-2,5 Рт2-3,2 Ов2-1,6 Ов2-2,0 Ов2-2,5 Ов2-3,2 16,0 Рт-4,0 Рт-5,0 Рт2-6,3 Рт2-8,0 Ов2-4,0 Ов2-5,0 Ов2-6,3 Ов2-8,0 25,0 Рт2-10,0 Рт2-12,5 Рт2-16,0 Ов2-10,0 Ов2-12,5 Ов2-16,0 3.35. Допускается конец стропа типа 1СК изготавливать по типу стропа СКП1. 3.36. В крюках допускается применять замки предохранительные, изготовленные по ГОСТ 12840-80 или рабочим чертежам предприятий-изготовителей, утвержденным в установленном порядке и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам Госстроя СССР. 3.37. Втулка для стропов типов СКП2 и СКК2 должна свободно перемещаться по канату. Гарантированный зазор между стенкой втулки и канатом должен быть не менее 5 мм. 3.38. Втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 должны изготавливаться из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88 и стали марки 25Л по ГОСТ 977-88. 3.39. Крюк втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 должен выдерживать нагрузку, равную половине грузоподъемности стропа и направленную параллельно его ветви. 3.40. Коэффициент запаса прочности крюка втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 по изгибу должен быть не менее 1,25 от действующего на него усилия. 3.41. Втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 должны изготавливаться по рабочим чертежам предприятий-изготовителей,. утвержденным в установленном порядке и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам Госстроя СССР. 3.33-3.41. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4.1. При изготовлении стропов должны соблюдаться следующие требования безопасности: к производственному процессу по ГОСТ 12.3.002-75, к электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79, к работе с абразивным инструментом по ГОСТ 12.1.001-83. 4.2. Резку каната абразивным кругом следует выполнять с использованием защитных очков или защитных щитков. 4.3. Крюки стропов должны быть снабжены предохранительными замками, конструкция и размеры которых приведены в рекомендуемом приложении 1. Допускается применять предохранительные замки крюков по ГОСТ 12840-80 и по рабочим чертежам предприятий-изготовителей, утвержденным и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам Госстроя СССР. (Измененная редакция, Изм. № 2). 4.4. При проведении испытаний строп или канатная ветвь должны быть ограждены сплошным или сетчатым кожухом для предохранения рабочих от травм. 4.5. Испытания и эксплуатация стропов должны производиться в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора СССР и СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве». 4.6. Грузовые стропы, не прошедшие технического освидетельствования, установленного правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР, к работе не допускаются. 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5.1. Для проверки соответствия стропов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания. 5.2. При приемо-сдаточных испытаниях каждый строп проверяют на соответствие требованиям пп. 3.7-3.10, 3.12-3.15 и 3.17. На соответствие требованиям пп. 3.3-3.22 проверяют 10 % стропов от партии в случае заделки концов канатов опрессовкой алюминиевой и стальной втулками, включая первый и последний строп, и 2 %-в случае заделки концов канатов заплеткой. Общее число проверяемых стропов не должно быть менее 2. Партия стропов должна состоять из изделий одного типа и грузоподъемности, изготовленных из каната с одного барабана (бухты) и деталей из одной партии. Партия деталей должна состоять из деталей одного типоразмера, изготовленных из металла одной марки и совместно прошедших термообработку. При индивидуальном изготовлении на соответствие требованиям п. 3.3 проверяют каждый строп. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5.3. Крюки, карабины и звенья следует проверять на соответствие требованиям: пп. 3.16, 3.18-3.21, 3.22 (подрез), 3.24-все изделия; п. 3.3-2 % изделий от партии; ГОСТ 8479-70-все заготовки крюков, изготовленные методом свободной ковки и первый и последний крюк от партии, изготовленные методом горячей штамповки; п. 3.22 (непровар)-2 % звеньев от партии; п. 3.25 (твердость стали)-1 % скоб разъемных звеньев и карабинов; звеньев треугольных, овоидных и овальных; заготовок крюков от партии. У заготовок крюков предел текучести и относительное удлинение металла надлежит проверять в объеме, указанном в табл. 12. Таблица 12 Размер партии Число заготовок крюков До 6 включ. Св. 7 до 30 » 2 » 31 до 200 » 3 » 200 5 Образцы для испытаний заготовок крюков, изготовляемых методом свободной ковки, должны вырезаться из припуска на заготовки, а изготовляемых методом горячей штамповки-из тела заготовки крюка или из отдельно кованной пробы по режиму, установленному для штамповок из металла той же плавки. Временное сопротивление разрыву и ударную вязкость стали следует проверять по требованию потребителя. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 5.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки по какому-либо из показателей должна производиться повторная проверка по этому показателю удвоенного числа образцов, взятых от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию бракуют. 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 6.1. Испытание стропов на прочность проводят статической нагрузкой в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР. При испытании стропа его ветви должны быть расположены под углом 90° друг к другу. Допускаются испытания под другим углом с соответствующим пересчетом действующих нагрузок. При серийном изготовлении стропов время их выдержки под нагрузкой-3 мин, при индивидуальном-10 мин. Нагрузку при определении усилий в стропах определяют динамометром или же контрольным грузом. 6.2. Соответствие материалов деталей стропов и сварочных материалов указанным в рабочих чертежах проверяют по сертификатам или результатам лабораторного анализа. 6.3. Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев, качество заделки концов канатов, цельность канатов ветвей стропов проверяют визуально. 6.4. Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, величину конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей проверяют линейкой, штангенциркулем, шаблонами или калибрами. 6.5. Качество сварных соединений звеньев проверяют путем их осмотра, обмера и механических испытаний звеньев на статическое растяжение по ГОСТ 6996-66. 6.6. Твердость металла определяют по ГОСТ 9012-59 и ГОСТ 9013-59. Предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение металла определяют по ГОСТ 1497-84. Ударную вязкость металла определяют по ГОСТ 9454-78. 7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 7.1. Каждый строп должен быть снабжен клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой, на которой указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; номер стропа по системе нумерации предприятия-изготовителя; грузоподъемность стропа; дату испытаний (месяц, год). 7.2. На каждом звене и захвате стропа на установленном для маркировки месте ударным способом или штамповкой должно быть нанесено: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; допускаемая нагрузка; год испытания (последние две цифры). 7.1, 7.2. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7.3. Стропы одного типа, длины и одинаковой грузоподъемности, свернутые кольцом, комплектуют в одну общую бухту, которую завязывают по периметру не менее чем в трех местах. Канатные стропы диаметром до 11,5 мм и длиной до 3,5 м могут быть связаны в пачки или уложены в контейнеры. Масса пачки не должна превышать 100 кг. 7.4. Маркировка грузовых мест бухты, пачки-по ГОСТ 14192-77. 7.5. Транспортирование стропов-по группе условий хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150-69 транспортом любого вида. 7.6. Хранение стропов-по группе условий хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. 7.7. Сведения об изготовленных стропах должны заноситься в журнал в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР. 7.8. Строп, ветвь канатная, звено или их партии, изготавливаемые для сторонних организаций, должны сопровождаться документом (паспортом), удостоверяющим соответствие их требованиям настоящего стандарта, в котором указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; тип изделия; грузоподъемность (допускаемую нагрузку); длину (для стропов и канатных ветвей); порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; количество в партии; год и месяц выпуска; результаты проверок и испытаний; гарантийные обязательства; обозначение настоящего стандарта. 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие стропов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных стандартом. 8.2. Гарантийный срок эксплуатации стропов типов СКП и СКК-3 мес, остальных-6 мес при односменной работе. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ЗВЕНЬЕВ И ЗАХВАТОВ 1. В качестве соединительных элементов могут быть использованы: звенья разъемные треугольные Рт исполнений Рт1, Рт2, Рт3 и Рт4; звенья разъемные овальные Ров; звенья треугольные Т; звенья овоидные О; звенья овальные Ов исполнений Ов1 и Ов2. 1.1. Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 1и в табл. 1, а в районах с холодным климатом-на черт. 1 и в табл. 2. 1.1.1. Конструкция и размеры скобы Ст исполнения Ст1 для звеньев Рт1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3, а в районах с холодным климатом-на черт. 2 и в табл. 4. 1-скоба; 2-ограничитель; 3-планка; 4-болт по ГОСТ 7798-70; 5-гайка по ГОСТ 5919-73; 6-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 1 Пример условного обозначения разъемного звена Рт1 с допускаемой нагрузкой 78,5 кН (8,0 тс) для районов с умеренным климатом: Звено Рт1-8,0 ГОСТ 25573-82 То же, предназначенного для эксплуатации в районах с холодным климатом: Звено Рт1-8,0 ХЛ ГОСТ 25573-82 Таблица 1 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг звена нагрузка. кН (тс) d a b с r Скоба Ограничитель Планка Болт Гайка Шплинт Рт1-0,63 6,18 (0,63) П-1,0 Рт1-0,8 7,85 (0,80) 14 32 126 115 20 Ст1-1,0 Oг-1,0 1,00 Рт1-1,0 9,81 (1,00) 2М835.36 М8,4 220-001 Рт1-1,25 12,26 (1,25) 16 38 142 130 22 Ст1-1,25 Oг-1,25 П-1,25 1,33 Рт1-1,6 15,70 (1,60) 18 156 140 25 Ст1-1,6 Oг-1,6 П-1,6 1,69 Рт1-2,0 19,62 (2,00) 20 42 174 160 30 Ст1-2,0 Oг-2,0 П-2,0 2,29 Рт1-2,5 24,52 (2,50) 22 50 192 175 32 Ст1-2,5 Oг-2,5 П-2,5 2М1040.36 М10,4 2,525-001 3,00 Рт1-3,2 31,40 (3,20) 25 55 200 185 35 Ст1-3,2 Oг-3,2 П-3,2 4,12 Рт1-4,0 39,24 (4,00) 28 60 228 215 40 Ст1-4,0 Oг-4,0 П-4,0 2М1245.36 5,76 Рт1-5,0 49,05 (5,00) 32 68 260 240 45 Ст1-5,0 Oг-5,0 П-5,0 8,50 Рт1-6,3 61,80 (6,30) 35 74 289 265 50 Ст1-6,3 Oг-6,3 П-6,3 2М1250.36 11,00 Рт1-8,0 7,8,50 (8,00) 40 82 322 295 55 Ст1-8,0 Oг-8,0 П-8,0 М12,4 3,232-001 15,48 Рт1-10,0 98,10 (10,00) 45 90 355 325 60 Cтl-10,0 Oг-10,0 П-10,0 2М1255.36 22,40 Рт1-12,5 122,00 (12,50) 50 100 390 360 65 Ст1-12,5 Ог-12,5 П-12,5 2М1260.36 30,00 Рт1-16,0 157,00 (16,00) 55 110 425 395 75 Ст1-16,0 Ог-16,0 П-16,0 2М1270.36 41,10 Примечание. Здесь и в последующих таблицах последние цифры в обозначении звена и деталей соответствуют допускаемой нагрузке на них. Таблица 2 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг звена нагрузка. кН (тс) d a b с r Скоба Ограничитель Планка Болт Гайка Шплинт Рт1-0,63ХЛ 6,18 (0,63) Ст1-0,63ХЛ Ог-0,63ХЛ П-0,63ХЛ Рт1-0,8ХЛ 7,85 (0,80) 14 32 126 115 20 Ст1-0,8ХЛ Ог-0,8ХЛ П-0,8ХЛ 1,00 Рт1-1,0ХЛ 9,81 (1,00) Ст1-1,0ХЛ Ог-1,0ХЛ П-1,0ХЛ 2М835.36 М8.4 220-001 Рт1-1,25ХЛ 12,26 (1,25) Ст1-1,25ХЛ Ог-1,25ХЛ П-1,25ХЛ Рт1-1,6ХЛ 15,70 (1,60) 16 38 142 130 22 Ст1-1,6ХЛ Ог-1,6ХЛ П-1,6ХЛ 1,33 Рт1-2,0ХЛ 19,62 (2,00) 18 156 140 25 Ст1-2,0ХЛ Ог-2,0ХЛ П-2,0ХЛ 1,69 Рт1-2,5ХЛ 24,52 (2,50) 20 42 174 160 30 Ст1-2,5ХЛ Ог-2,5ХЛ П-2,5ХЛ 2,29 Рт1-3,2ХЛ 31,40 (3,20) 22 50 192 175 32 Ст1-3,2ХЛ Ог-3,2ХЛ П-3,2ХЛ 2М1040.36 М10.4 2,525-001 3,00 Рт1-4,0ХЛ 39,24 (4,00) 25 55 200 185 35 Ст1-4,0ХЛ Ог-4,0ХЛ П-4,0ХЛ 4,12 Рт1-5,0ХЛ 49,05 (5,00) 28 60 228 215 40 Ст1-5,ОХЛ Ог-5,0ХЛ П-5,0ХЛ 2М1245.36 5,76 Рт1-6,3ХЛ 61,80 (6,30) 32 68 260 240 45 Ст1-6,ЗХЛ Ог-6,3ХЛ П-6,ЗХЛ 8,50 Рт1-8,0ХЛ 7,8,50 (8,00) 35 74 289 265 50 Ст1-8,0ХЛ Ог-8,0ХЛ П-8,0ХЛ 12М1250.36 М12.4 3,232-001 11,00 Рт1-10,0ХЛ 98,10 (10,00) 40 82 322 295 55 Ст1-10,0ХЛ Ог-10,0ХЛ П-10,0ХЛ 15,48 Рт1-12,5ХЛ 122,00 (12,50) 45 90 355 325 60 Ст1-12,5ХЛ Ог-12,5ХЛ П-12,5ХЛ 2М12 55.36 22,40 Рт1-16,0ХЛ 157,00 (16,00) 50 100 390 360 65 Ст1-16,0ХЛ Ог-16,-ХЛ П-16,0ХЛ 2M1260,36 30,00 Рт1-20,0ХЛ 196,20 (20,00) 55 110 425 395 75 Ст1-20,0ХЛ Ог-20,0ХЛ П-20,0ХЛ 2М1270.36 41,10 Материал для деталей климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 2 Таблица 3 Размеры, мм Обозна- a Дли- Мас- чение скобы d d1 Номин. Пред. откл. a1 b h l l1 c r r1 на развертки са, кг Ст1-0,63 Ст1-0,8 14 8 32 86 126 72 13 115 20 20 495 0,6 Cтl-1,0 Ст1-1,25 16 10 38 ± l,0 98 142 80 130 22 22 560 0,9 Ст1-1,6 18 12 106 156 85 17 6 140 25 25 610 1,2 Ст1-2,0 20 42 118 174 90 160 28 30 672 1,7 Cтl-2,5 22 14 50 132 192 97 18 175 30 32 750 2,2 Ст1-3,2 25 18 55 140 200 100 185 35 779 3,1 Ст1-4,0 28 22 60 158 228 115 22 215 35 40 894 4,3 Ст1-5,0 32 26 68 180 260 130 7 240 40 45 1016 6,4 Ст1-6,3 35 28 74 ± l,5 199 289 140 25 265 45 50 1113 8,4 Ст1-8,0 40 30 82 222 322 150 8 295 50 55 1232 12,0 Ст1-10,0 45 35 90 245 355 175 35 10 325 55 60 1376 17,0 Ст1-12,5 50 40 100 270 390 195 40 360 60 65 1514 22,8 Ст1-16,0 55 45 110 295 425, 215 45 12 39 65 75 1670 31,0 Таблица 4 Размеры, мм Обозна- a Дли- Мас- чение скобы d d1 Номин. Пред. откл. a1 b h l l1 c r r1 на развертки са, кг Ст1-0,63ХЛ Ст1-0,8ХЛ 14 8 32 86 126 72 13 115 20 20 504 0,6 Cтl-1,0ХЛ Ст1-1,25ХЛ ± l,0 Ст1-1,6ХЛ 16 10 38 98 142 80 6 130 22 25 565 0,9 Ст1-2,0ХЛ 18 12 106 156 85 17 140 25 30 616 1,2 Cтl-2,5ХЛ 20 42 118 174 90 160 28 32 682 1,7 Ст1-3,2ХЛ 22 14 50 132 192 97 18 175 30 35 742 2,2 Ст1-4,0ХЛ 25 18 55 140 200 100 185 40 782 3,1 Ст1-5,0ХЛ 28 22 60 158 228 115 22 215 35 45 900 4,4 Ст1-6,3ХЛ 32 26 68 ± l,5 180 260 130 7 240 40 50 1015 6,5 Ст1-8,0ХЛ 35 28 74 199 289 140 25 265 45 55 1116 8,5 Ст1-10,0ХЛ 40 30 82 222 322 150 8 295 50 60 1230 12,1 Ст1-12,5ХЛ 45 35 90 245 355 175 35 10 325 55 65 1380 17,1 Ст1-16,0ХЛ 50 40 100 270 390 195 40 360 60 75 1528 23,1 Ст1-20,0ХЛ 55 45 110 295 425 215 45 12 395 65 85 1675 31,4 1.1.2. Конструкция и размеры ограничителя Ог для звеньев Рт, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 3, а в районах с холодным климатом-на черт. 3 и в табл. 5, 6. Материал для деталей климатического исполнения У – Ст3пс по ГОСТ 380-88 для деталей климатического исполнения ХЛ – Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 3 Таблица 5 Размеры, мм Обоз- a а1 с Тол- Мас- начение ограничителя Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b b1 Номин. Пред. откл. d l l1 щина ограничителя s r са, кг Ог-1,0 32 16,0 25 14 90 9 4,5 0,06 Ог-1,25 38 19,0 28 16 4,5 9 100 11 5,5 0,08 Ог-1,6  0,5 30 18 110 14 4 7 0,09 Ог-2,0 42 21,0 32 20 130 0,11 Ог-2,5 50 25,0 36 22 11 150 16 8 0,15 Ог-3,2 55 27,5 40 25 10,5 160 20 10 0,17 Ог-4,0 60 30,0 45 28 190 24 12 0,28 Ог-5,0 68 34,0 0,35 50 32 15,0 ± 0,5 220 28 5 14 0,36 Ог-6,3 74 37,0 35 240 30 15 0,41 Ог-8,0 82 ± 1,0 41,0 60 40 270 32 6 16 0,65 Ог-10,0 90 45,0 65 45 14 300 37 8 18,5 1,03 Ог-12,5 100 50,0 70 50 17,0 320 42 21 1,16 Ог-16,0 110 55,0 75 55 360 47 10 23,5 1,71 Ог-20,0 140 70,0 80 60 20,0 400 64 32 2,00 Таблица 6 Размеры, мм Обоз- a а1 с Тол- Мас- начение ограничителя Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b b1 Номин. Пред. откл. d l l1 щина ограничителя s r са, кг Ог-0,63ХЛ Ог-0,8ХЛ 32 16,0 25 14 4,5 90 9 4,5 0,06 Ог-1,0ХЛ Ог-1,25ХЛ 9 Ог-1,6ХЛ 38  0,5 19,0 28 16 100 11 4 5,5 0,08 Ог-2,0ХЛ 30 18 110 14 7 0,09 Ог-2,5ХЛ 42 21,0 0,35 32 20 130 0,11 Ог-3,2ХЛ 50 25,0 36 22 10,5 11 150 16 8 0,15 Ог-4,0ХЛ 55 27,5 40 25 160 20 10 0,17 Ог-5,0ХЛ 60 30,0 45 28 ± 0,5 190 24 12 0,28 Ог-6,3ХЛ 68 34,0 50 32 15,0 220 28 5 14 0,36 Ог-8,0ХЛ 74 ± 1,0 37,0 35 240 30 15 0,41 Ог-10,0ХЛ 82 41,0 60 40 14 270 32 6 16 0,65 Ог-12,5ХЛ 90 45,0 65 45 17,0 300 37 8 18,5 1,03 Ог-16,0ХЛ 100 50,0 70 50 320 42 21 1,16 Ог-20,0ХЛ 110 55,0 75 55 360 47 10 23,5 1,71 1.1.3. Конструкция в размеры планки П для звеньев Рт, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 4 (вариант штампованной детали), на черт. 5 (вариант детали из проката) и в табл. 7, а в районах с холодным климатом-на черт, 4 или 5 и в табл. 8. _________ * Размеры для справок. Материл для деталей климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-08 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 4 Материал для деталей климатического исполнения У-сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 5 Таблица 7 Размеры, мм Обозначе- а а1 с Толщина Масса, кг ние пленки Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b b*1 Номин. Пред. откл. d d1 L L*1 Планки s R Вариант планки из проката Вариант штампованной планки П-1,0 32 16,0 32 36 16 64 68 16 0,25 0,24 П-1,25 38 19,0 36 40 4,5 18 4 74 78 20 18 0,33 0,32 П-1,6  0,5 40 44 20 78 82 20 0,43 0,36 П-2,0 42 21,0 44 48 22 86 90 22 0,46 0,43 П-2,5 50 25,0 48 52 24 11 93 102 22 24 0,60 0,60 П-3,2 55 27,5 ± 0,35 54 58 10,5 ± 0,5 27 108 112 27 0,79 0,74 П-4,0 60 30,0 60 64 30 120 124 25 30 1,11 1,02 П-5,0 68 ± l,0 34,0 68 72 15,0 34 136 140 28 34 1,60 1,46 П-6,3 74 37,0 74 78 37 148 152 30 37 2,04 1,85 П-8,0 82 41,0 84 88 42 14 166 170 42 2,60 2,34 П-10,0 90 45,0 94 98 47 184 188 35 47 3,76 3,39 П-12,5 100 50,0 104 108 17,0 52 204 208 40 52 5,28 4,72 П-16,0 110 55,0 114 118 57 224 228 45 57 7,16 6,38 П-20,0 140 70,0 120 125 20,0 64 270 280 50 60 10,13 8,87 (Измененная редакция, № 2). Таблица 8 Размеры, мм Обозначе- а а1 с Толщина Масса, кг ние пленки Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b b*1 Номин. Пред. откл. d d1 L L*1 планки s R Вариант планки из проката Вариант штампованной планки П-0,63ХЛ П-0,8ХЛ 32 16,0 32 36 16 64 68 16 0,32 0,29 П-1,0ХЛ П-1,25ХЛ ± 0,5 4,5 9 20 П-1,6ХЛ 38 19,0 36 40 18 74 78 18 0,33 0,30 П-2,0ХЛ 40 44 20 78 82 20 0,38 0,35 П-2,5ХЛ 42 21,0 44 48 22 86 90 22 0,46 0,43 П-3,2ХЛ 50 25,0 48 52 10,5 24 11 98 102. 22 24 0,62 0,59 П-4,0ХЛ 55 27,5  0,35 54 58  0,5 27 109 113 27 0,80 0,77 П.5,0ХЛ 60 30,0 60 64 30 120 124 25 30 1,11 1,08 П-6,3ХЛ 68 44,0 68 72 15,0 34 136 140 28 34 1,67 1,64 П-8,0ХЛ 74  1,0 37,0 74 78 37 148 152 30 37 2,10 2,07 П-10,0ХЛ 82 41,0 84 88 42 14 166 170 42 2,75 2,72 П-12,5ХЛ 90 45,0 94 98 17,0 47 184 188 35 47 4,29 4,26 П.16,0ХЛ 100 50,0 104 108 52 204 208 40 52 6,00 5,97 П20,0ХЛ 110 55,0 114 118 57 224 228 45 57 8,29 8,26 1.2. Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт2 с увеличенным радиусом гибки скобы, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 9. 1 – скоба; 2 – ограничитель; 3 – планка; 4-болт по ГОСТ 7798-7.0; 5-гайка по ГОСТ 5919-73; 6-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 6 Примечание. Навешивание на крюки грузоподъемных машин производится в соответствии с п. 3.34 табл. 11а. 1.1, 1.1.1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1) 1.2.1. Конструкция и размеры скобы С исполнения Ст2 для звеньев Рт2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 10. 1.2.2. Конструкция и размеры ограничителя О и планки П для звеньев Рт2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом должны соответствовать указанным на черт. 35 и в табл. 5-8. Таблица 9 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм 0бозначение деталей звена Масса, звена нагрузка, кН (тс) d a b с R Скоба Ограничитель Планка Болт Гайка Шплинт кг Рт2-0,63 7,85 (0,8) 14 32 126 115 Ст2-0,63 Ог-1,0 П-1,0 1,027 Рт2-0,8 45 Ст2-0,8 Рт2-1,0 9,81 (1,0) 16 38 142 130 Ст2-1,0 Ог-1,25 П-1,25 2М835.36 М8.4 220.001 1,339 Рт2-1,25 12,26 (1,25) 18 156 140 Ст2-1,25 Ог-1,6 П-1,6 1,743 Рт2-1,6 15,70 (1,6) 20 42 174 160 Ст2-1,6 Oг-2,0 П-2,0 2,304 Рт2-2,0 19,62 (2,0) 22 50 192 175 60 Ст2-2,0 Oг-2,5 П-2,5 2М1035.36 М10.4 2,525.001 3,070 Рт2-2,5 24,52 (2,5) 25 55 200 185 Ст2-2,5 Oг-3,2 П-3,2 4,011 Рт2-3,2 31,40 (3,2) 28 60 228 215 Ст2-3,2 Oг-4,0 П-4,0 2М1245.36 5,829 Рт2-4,0 39,24 (4,0) 32 68 260 240 Ст2-4,0 Oг-5,0 П-5,0 8,577 Рт2-5,0 49,05 (5,0) 35 74 289 265 75 Ст2-5,0 Oг-6,3 П-6,3 2М1250.36 11,088 Рт2-6,3 61,80 (6,3) 40 82 322 295 Ст2-6,3 Oг-8,0 П-8,0 М12.14 3,232.001 15,675 Рт2-8,0 78,50 (8,0) 45 90 355 325 Ст2-8,0 Oг-10,0 П-10,0 2М1255.36 22,802 Рт2-10,0 98,10 (10,0) 50 100 390 360 Ст2-10,0 Oг-12,5 П-12,5 2М1260.36 30,973 Рт2-12,5 122,60 (12,5) 55 110 425 395 110 Ст2-12,5 Oг-16,0 П-16,0 2М1270.36 41,435 Рт2-16,0 157,00 (16,0) 60 140 480 440 Ст2-16,0 Oг-20,0 П-20,0 2М1280.36 53,195 Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 7 Таблица 10 Размеры, мм Обозна- a Дли- Масса, чение скобы d d1 Номин. Пред. откл. a1 b h l l1 с r r1 на развертки кг Ст2-0,63 14 8 32 86 126 72 13 115 20 516 0,623 Ст2-0,8 45 Ст2-1,0 16 10 38  0,5 98 142 80 130 22 574 0,905 Ст2-1,25 18 12 106 156 85 17 6 140 25 625 1,249 Ст2-1,6 20 12 42 118 174 90 160 28 695 1,710 Ст2-2,0 22 14 50 132 192 97 175 30 60 756 2,256 Ст2-2,5 25 18 55 140 200 100 18 185 30 778 2,997 Ст-3,2 28 22 60 158 228 115 215 35 903 4,366 Ст2-4,0 32 26 68 ± l,0 180 260 130 22 240 40 1026 6,474 Ст2-5,0 35 28 74 199 289 140 7 265 45 75 1126 8,501 Ст2-6,3 40 30 82 222 322 150 25 295 50 1236 12,198 Ст2-8,0 45 35 90 245 355 175 10 325 55 1394 17,400 Ст2-10,0 50 40 100 270 390 195 35 360 60 1540 23,727 Ст2-12,5 55 50 110 295 425 215 40 12 395 65 110 1682 31,.340 Ст2-16,0 60 55 140 340 480 235 45 14 440 70 1856 41,170 1.3. Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанные на черт. 8 и в табл. 11. 1-скоба; 2- ограничитель; 3-планка; 4-болт по ГОСТ 7798-70; 5-гайка по ГОСТ 5919-73;t-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 8 Таблица 11 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг звена нагрузка, кН (тс) d a b с Скоба Ограничитель Планка Болт Гайка Шплинт Рт3-1,25 12,26 (1,25) 14 36 130 125 Ст3-1,26 Ог3-1,25 П3-1,25 М8.4 220.001 0,95 Рт3-1,6 15,70 (1,60) Ст3-1,6 Ог3-1,6 П3-1,6 2М835.36 1,00 Рт3-2,0 19,62 (2,00) 16 38 142 150 Ст3-2,0 Ог3-2,0 П3-2,0 1,45 Рт3-2,5 24,52 (2,50) 18 46 164 165 Ст3-2,5 Ог3-2,5 П3-2,5 1,93 Рт3-3,2 31,40 (3,20) 20 50 182 180 Ст3-3,2 Ог3-3,2 П3-3,2 2M1035.36 М10.4 2,525.001 2,50 Рт3-4,0 39,24 (4,00) 22 54 196 205 Ст3-4,0 Ог3-4,0 П3-4,0 3,64 Рт3-5,0 49,05 (5,00) 25 60 205 225 Ст3-5,0 Ог3-5,0 П3-5,0 2M1245.36 4,98 Рт3-6,3 61,80 (6,30) 28 68 236 250 Ст3-6,3 Ог3-6,3 П3-6,3 6,70 Рт3-8,0 78,50 (8,00) 32 74 266 280 Ст3-8,0 Ог3-8,0 П3-8,0 2М12х50.36 9,62 Рт3-10,0 98,10 (10,00) 36 80 296 300 Ст3-10,0 Ог3-10,0 П3-10,0 М12.4 3,232.001 13,70 Рт3-12,5 122,60 (12,50) 40 90 330 340 Ст3-12,5 Ог3-12,5 П3-12,5 2M1255.36 18,80 Рт3-16,0 157,00 (16,00) 45 100 365 375 Ст3-16,0 Ог3-16,0 П3-16,0 2M1260.36 26,34 Рт3-20,0 196,20 (20,00) 50 110 400 400 Ст3-20,0 0 Ог3-20,0 П3-20,0 2M1270.36 34,50 Рт3-25,0 245,25( 25,00) 56 125 461 425 Ст3-25,0 Ог3-25,0 П3-25,0 2M1680.36 51,60 (Измененная редакция, Изм.№ 1). 1.3.1. Конструкция и размеры скобы С исполнения Ст3 для звеньев Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 12. 1.3.2. Конструкция и размеры ограничителя Ог исполнения Ог3 для звеньев Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 13. 1.3.3. Конструкция и размеры планки П исполнения П3 для звеньев Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 4, 5 и в табл. 14. ________ * Размер для справок. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 пли Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 9 Таблица 12 Размеры, мм Обозначе- a Длина Масса, ние скобы d d1 Номин. Пред. откл. a1 b b1 h l l1 l2 l3 с r r1 развертки кг Ст3-1,25 14 8 36 90 158 8 20 72 55 125 20 22 528 0,64 Ст3-1,6 ± 1,0 13 60 25 532 0,64 Ст3-2,0 10 10 38 98 174 9 23 76 5 70 150 22 30 606 1,00 Ст3-2,5 18 12 46 114 200 10 26 85 15 80 165 25 32 674 1,35 Ст3-3,2 20 50 126 222 11 29 90 90 180 28 35 736 1,70 Ст3-4,0 22 14 54 136 240 12 32 102 100 205 30 40 824 2,46 Ст3-5,0 25 18 60 145 255 14 36 108 6 110 225 45 892 3,44 Ст3-6,3 28 22 68  1,5 166 292 16 39 118 20 120 250 35 50 992 4,80 Ст3-8,0 32 26 74 186 330 18 45 127 7 130 280 40 55 1106 7,00 Ст3-10,0 36 28 80 206 368 20 51 146 25 9 140 300 45 60 1220 9,80 Ст3-12,5 40- 30 90 230 410 22 57 165 30 160 340 50 65 1372 13,50 Ст3-16,0 46 35 100 255 455 25 64 185 35 11 180 375 55 75 1524 19,00 Ст3-20,0 50 40 110 280 500 28 71 205 40 13 200 400 60 80 1656 25,60 Ст3-25,0 56 46 125  2,0 320 573 32 77 231 45 14 250 425 70 120 2063 40,00 Таблица 13 Размеры, мм Обозначе- а а1 с Масса. кг ние скобы Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b l1 Номин. Пред. откл. d l b1 s r Ог3-1,25 36 ± 0,5 18 28 10 90 16 5,0 0,07 Ог3-1,6 30 4,5 9 18 0,07 Ог3-2,0 38 19 32 12 100 20 4 6,0 0,08 Ог3-2,5 46 23 36 14 10,5 11 110 22 7,0 0,10 Ог3-3,2 50 ± l,0 25 40 130 25 0,20 Ог3-4,0 54 27 45 16 ± 0,5 150 28 8,0 0,23 Ог3-5,0 60 30  0,35 50 20 15,0 160 32 5 10,0 0,26 Ог3-6,3 68 34 24 190 35 12,0 0,30 Ог3-8,0 74 37 60 28 14 220 40 6 14,0 0,52 Ог3-10,0 80 40 65 30 17,0 240 45 8 15,0 0,80 Ог3-12,5 90 45 70 32 270 50 16,0 1,00 Ог3-16,0 100 50 75 37 300 55 10 18,5 1,44 Ог3-20,0 110 55 80 42 20,0 320 60 12 21,0 1,50 Ог3-25,0 125 ± l,5 62,5 ± 0,50 85 48 18 350 66 24,0 2,20 (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 14 Размеры, мм Обозначе- а а1 с Масса, кг ние ограничителя Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. b b1 Номин. Пред. откл. d d1 L L1 s R Вариант планки из проката Вариант штампованной планки П3-1,25 36 18,0 32 36 16 64 68 16 0,25 0,24 П3-1,6  0,5 36 40 4,5 9 20 18 0,29 0,27 П3-2,0 38 19,0 40 44 18 74 78 20 0,37 0,35 П3-2,5 46 23,0 45 49 10,5 20 11 78 82 22 22,5 0,48 0,44 П3-3,2 50 25,0 50 54 22 86 90 25 0,59 0,54 П3-4,0 54 27,0 60 64  0,5 24 98 102 25 30 0,95 0,78 П3-5,0 60 30,0  0,35 65 69 15,0 27 108 112 28 32,5 1,26 1,12 П3-6,3 68 34,0 70 74 30 120 124 30 35 1,61 1,44 П3-8,0 74  1,0 37,0 80 84 34 14 136 140 40 2,10 1,86 П3-10,0 80 40,6 90 94 17,0 38 148 152 36 45 3,08 2,72 П3-12,5 90 45,0 100 104 42 166 170 40 50 4,29 3,76 П3-16,0 100 50,0 110 114 47 184 188 45 55 5,87 5,13 П3-20,0 110 55,0 120 124 20,0 52 204 208 50 60 7,88 6,88 П3-25,0 125 ± l,5 62,5 ± 0,50 58 18 225 229 55 9,27 8,19 (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.4. Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 15. 1-скоба: 2-гайка (2 шт.); 3-планка Черт. 10 Таблица 15 Обозна- Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, чениезвена нагрузка, кН (тс) d a b с Скоба Гайка Планка кг Рт4-1,25 12,26 (1,25) 14 36 130 125 Ст4-1,25 Г-1,25 П4-1,25 0,95 Рт4-1,6 15,70 (1,60) Ст4-1,6 Г-1,6 П4-1,6 1,00 Рт4-2,0 19,62 (2,00) 16 38 142 150 Ст4-2,0 Г-2,0 П4-2,0 1,45 Рт4-2,5 24,52 (2,50) 18 46 164 165 Ст4-2,5 Г-2,5 П4-2,5 1,93 Рт4-3,2 31,40 (3,20) 20 50 182 180 Ст4-3,2 Г-3,2 П4-3,2 2,50 Рт4-4,0 39,24 (4,00) 22 54 196 205 Ст4-4,0 Г-4,0 П4-4,0 3,64 Рт4-5,0 49,05 (5,00) 25 60 205 225 Ст4-5,0 Г-5,0 П4-5,0 4,98 Рт4-6,3 61,80 (6,30) 28 68 236 250 Ст4-6,3 Г-6,3 П4-6,3 6,70 Рт4-8,0 78,50 (8,00) 32 74 266 280 Ст4-8,0 Г-8,0 П4-8,0 9,62 Рт4-10,0 98,10 (10,00) 36 80 296 300 Гт4-10,0 Г-10,0 П4-10,0 13,70 Рт4-12,5 122,60 (12,50) 40 90 330 340 Ст4-12,5 Г-12,0 П4-12,5 18,80 Pт4-16,0 157,00 (16,00) 45 100 365 375 Ст4-16,0 Г-16,0 П4-16,0 26,34 Рт4-20,0 196,20 (20,00) 50 110 400 400 Ст4-20,0 Г-20,0 П4-20,0 34,50 Рт4-25,0 245,25 (25,00) 56 125 461 425 Ст4-25,0 Г-25,0 П4-25,0 51,60 1.4.1. Конструкция и размеры скобы Ст исполнения Ст4 для звеньев Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 16. __________ * Размер для справок. Черт. 11 (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 16 Размеры, мм Обозна- a Дли- Мас- чение скобы d Но-мин Пред. откл. a1 b b1 h l l1 с r r1 на развертки са, кг Ст4-1,25 14 36 90 158 8 20 72 55 125 20 22 528 0,64 Ст4-1,6 ± 1,0 60 25 532 0,65 Ст4-2,0 16 38 98 174 9 23 76 70 150 22 30 603 1,00 Ст4-2,5 18 46 114 200 10 26 85 80 165 25 32 674 1,35 Ст4-3,2 20 50 126 222 11 29 90 90 180 28 35 736 1,70 Ст4-4,0 22 54 136 240 12 32 102 100 205 30 40 824 2,46 Ст4-5,0 25 60 145 255 14 36 108 110 225 45 892 3,44 Ст4-6,3 28 68 166 292 16 39 118 120 250 35 50 992 4,80 Ст4-8,0 32 74  1,5 186 330 18 45 127 130 280 40 55 1106 7,00 Ст4-10,0 36 80 206 368 20 51 146 140 300 45 60 1220 9,80 Ст4-12,5 40 90 230 410 22 57 165 160 340 50 65 1372 13,50 Ст4-16,0 46 100 255 455 25 64 185 180 375 55 75 1524 19,00 Ст4-20,0 50 110 280 500 28 71 205 200 400 60 80 1656 25,50 Ст4-25,0 56 125 ±2,0 320 573 32 77 231 250 425 70 120 2053 40,00 1.4.2. Конструкция и размеры планки П исполнения П4 для звеньев Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 12 (штампованная деталь), на черт. 13 (деталь из проката) и в табл. 17. _________ * Размеры для справок. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 12 Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 13 Таблица 17 Размеры, мм Обозна- a Масса, кг чение планки Номин. Пред. откл. b b1 Резьба L L1 s R планки из проката Штампованной планки П4-1,25 36 32 36 К 1/2" 64 68 16 0,24 0,21 П4-1,6  0,5 36 40 ГОСТ 6111-52 20 18 0,29 0,26 П4-2,0 38 40 44 К 3/4" 74 78 20 0,37 0,34 П4-2,5 46 45 49 ГОСТ 6111-52 78 82 22 22,5 0,48 0,45 П4-3,2 50 50 54 К 1" 86 90 25 0,60 0,57 П4-4,0 54 60 64 ГОСТ 6111-52 98 102 25 30 0,95 0,92 П4-5,0 60 65 69 103 112 28 32,5 1,28 1,25 П4-6,3 68  l,0 70 74 К 1 1/4" 120 124 30 35 1,60 1,57 П4-8,0 74 80 84 ГОСТ 6111-52 136 140 40 2,10 2,07 П4-10,0 80 90 94 К 1 1/2" ГОСТ 6111-52 148 152 36 45 3,10 3,07 П4-12,5 90 100 104 К труб 1 1/2" ГОСТ 6211-81 166 170 40 50 4,30 4,27 П4-16,0 100 110 114 К труб 2" 184 188 45 55 5,90 5,87 114-20,0 110 120 124 ГОСТ 6211-81 204 203 50 60 7,50 7,47 П4-25,0 125 ± l,5 К труб 2 1/2" ГОСТ 6211-81 225 229 55 9,40 9,37 1.4.3. Конструкция и размеры гайки Г для звеньев Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 18. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 Черт. 14 Таблица 18 Размеры, мм Обозначение гайки D Резьба s b h H Масса, кг Г-1,25 16 К 1/2" 22 0,052 Г-1,6 ГОСТ 6111-52 35 Г-2,0 18 К 3/4" 28 10 0,078 Г-2,5 20 ГОСТ 6111-52 0,071 Г-3,2 22 К 1" 3 0,148 Г-4,0 24 ГОСТ 6111-52 34 40 0,126 Г-5,0 27 0,088 Г-6,3 30 К 1 1/4" 45 50 0,310 Г-8,0 34 ГОСТ 6111-52 0,231 Г-10,0 38 К 1 1/2" ГОСТ 6111-52 50 15 55 0,333 Г-12,5 42 К труб 1 1/2" ГОСТ 6211-81 0,225 Г-16,0 47 К труб 2" 60 4 0,502 Г-20,0 52 ГОСТ 6211-81 20 60 0,316 Г-25,0 58 К труб 2 1/2" ГОСТ 6211-81 80 1,126 1.5. Конструкция и размеры звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,0 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 19. 1-скоба, 2-полумуфта (2 шт.); 3-кольцо; 4-болт по ГОСТ 7798-70; 5-гайка по ГОСТ 5919-73; 6-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 15 Таблица 19 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг звена нагрузка, кН (тс) d с s R b Скоба Полумуфта Кольцо Болт Гайка Шплинт Ров-0,4 3,92(0,4) 14 135 20 Сов-0,4 Пм-0,4 Кц-0,4 2М860.36 М8.4 220-001 0,903 Ров-0,5 4,90(0,5) 35 70 Сов-0,5 Пм-0,5 Кц-0,5 0,914 Ров-0,63 6,18(0,63) 16 145 25 Сов-0,63 Пм-0,63 Кц-0,63 2М865.36 1,246 Ров-0,8 7,85(0,8) 18 170 Сов-0,8 Пм-0,8 Кц-0,8 2М870.36 1,537 Ров-1,0 9,81(1,0) 20 180 45 90 Сов-1,0 Пм-1,0 Кц-1,0 2,010 Ров-1,25 12,26(1,25) 22 190 30 Сов-1,25 Пм-1,25 Кц-1,25 2М1070.36 М10.4 2,525-001 2,410 Ров-1,6 15,70(1,6) 25 225 60 120 Сов-1,6 Пм-1,6 Кц-1,6 3,366 Ров-2,0 19,62(2,0) Сов-2,0 Пм-2,0 Кц-2,0 2М1075.36 3,384 1.5.1. Конструкция и размеры скобы Сов для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,0 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 20. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 16 Таблица 20 Размеры, мм Обозначение скобы d с s R b d1 h Длина развертки Масса, кг Сов-0,4 14 135 25 24 372 0,450 Сов-0,5 35 70 8 Сов-0,63 61 145 32 26 391 0,617 Сов-0,8 18 170 28 429 0,857 Сов-1,0 20 180 45 90 30 489 1,206 Сов-1,25 22 190 38 32 10 517 1,542 Сов-1,6 25 225 60 120 35 629 2,424 Сов-2,0 1.5.2. Конструкция и размеры полумуфты Пм для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,0 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 17 и в табл. 21. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 17 Таблица 21 Размеры, мм Обозначение полумуфты d d1 d2 d3 L h Масса, кг Пм-0,4 16 26 38 66 17 0,179 Пм-0,5 Пм-0,63 18 28 42 10 73 19 0,245 Пм-0,8 20 30 44 20 0,260 Пм-1,0 22 32 46 21 0,309 Пм-1,25 24 34 48 83 22 0,324 Пм-1,6 28 12 24 0,357 Пм-2,0 38 52 1.5.3. Конструкция и размеры кольца Кц для звеньев Ров, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 18 и в табл. 22. Материал Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 илиСт3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 18 Таблица 22 Размеры, мм Обозначение кольца d d1 l Масса, кг Обозначение кольца d d1 l Масса, кг Кц-0,4 50 12 0,061 Кц-3,2 60 12 38 0,248 Кц-0,5 14 0,072 Кц-4,0 63,5 42 0,299 Кц-0,63 54 10 18 0,103 Кц-5,0 68 0,314 Кц-0,8 57 20 0,122 Кц-6,3 73 50 0,408 Кц-1,0 0,148 Кц-8,0 83 14 56 0,526 Кц-1,25 60 24 0,154 Кц-10,0 89 50 0,568 Кц-1,6 63,5 12 0,162 Кц-12,5 95 64 0,690 Кц-2,0 26 0,177 Кц-16,0 102 18 70 0,817 Кц-2,5 57 32 0,196 Кц-20,0 108 88 1,097 1.6. Конструкция и размеры звеньев Ров с допускаемой нагрузкой св. 19,62 кН (2,0 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 19 и в табл. 23. 1-скоба; 2-полумуфта (2 шт.); 3-кольцо; 4-болт по ГОСТ 7798-70; 5-гайка по ГОСТ 5919-73; 6-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 19 Таблица 23 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, звена нагрузка, кН (тс) d с s R b Скоба Полумуфта Кольцо Болт Гайка Шплинт кг Ров-2,5 24,52 (2,5) 28 240 36 Сов-2,5 Пм-2,5 Кц-2,5 2M1070.36 4,099 Ров-3,2 31,40 (3,2) 32 260 42 60 120 Сов-3,2 Пм-3,2 Кц-3,2 M10.4 2,525-001 5,569 Ров-4,0 39,24 (4,0) 36 300 46 Сов-4,0 Пм-4,0 Кц-4,0 2M1075.36 7,909 Ров-5,0 49,05 (5,0) 40 320 46 Сов-5,0 Пм-5,0 Кц-5,0 2M1280.36 10,122 Ров-6,3 61,80 (6,3) 42 330 54 75 150 Сов-6,3 Пм-6,3 Кц-6,3 2M1290.36 M12.4 3,232-001 11,578 Ров-8,0 78,50 (8,0) 50 360 60 Сов-8,0 Пм-8,0 Кц-8,0 2М12100.36 17,668 Ров-10,0 98,10 (10,0) 56 450 60 Сов-10,0 Пм-10,0 Кц-10,0 2М12110.36 27,188 Ров-12,5 122,60 (12,5) 60 470 68 110 220 Сов-12,5 Пм-12,5 Кц-12,5 2М16110.36 32,500 Ров-16,0 157,00 (16,0) 65 490 74 Сов-16,0 Пм-16,0 Кц-16,0 2M16120.36 M16.4 436-001 39,511 Ров-20,0 196,20 (20,0) 72 530 92 Сов-20 Пм-20,0 Кц-20,0 3M16130.36 51,255 1.6.1. Конструкция и размеры скобы Сов для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой св. 19,62 кН (2,0 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 20 и в табл. 24. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 20 Размеры, мм Таблица 24 Обозначение скобы d c s R b d1 h h1 Длина развертки Масса, кг Сов-2,5 28 240 35 60 120 18 668 3,229 Сов-3,2 32 260 42 20 714 4,507 Сов-4,0 36 300 46 24 12 14 838 6,695 Сов-5,0 40 320 75 150 28 890 8,780 Сов-6,3 42 330 54 30 908 9,875 Сов-8,0 50 360 60 36 988 15,228 Сов-10,0 56 450 40 14 16 1266 24,483 Сов-12,6 60 470 68 110 220 44 1310 29,080 Сов-16,0 65 490 74 48 16 18 1360 35,428 Сов-20,0 72 530 92 52 1444 46,150 1.6.2. Конструкция и размеры полумуфты Пм для звеньев Ров о допускаемой нагрузкой св. 19,62 кН (2 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 21 и в табл. 25. Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 21 Таблица 25 Размеры, мм Обозначение полумуфты d d1 d2 d3 L h l Масса, кг Пм-2,5 18 30 44 84 20 0,304 Пм-3,2 20 34 48 12 90 22 0,374 Пм-4,0 24 38 52 94 24 12 0,423 Пм-5,0 28 42 56 26 0,462 Пм-6,3 30 44 60 14 102 28 0,591 Пм-8,0 36 52 70 116 33 0,896 Пм-10,0 40 58 76 36 14 1,003 Пм-12,5 44 62 82 124 39 1,246 Пм-16,0 48 67 87 18 138 41,5 16 1,506 Пм-20,0 52 74 94 156 45 1,869 1.7. Конструкция и размеры звеньев Т с допускаемой нагрузкой до 122,6 кН (12,5 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 23 и в табл. 26, а в районах с холодным климатов-на черт. 22 и в табл. 27. 1 – подвеска; 2-упор Материал для звена Т климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для звена Т климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 22 Таблица 26 Обоз- Допускаемая Размеры звена, мм Обоз- Масса, начение звена нагрузка, кН (тс) l k b с d r Длина развертки начение упора кг Т-0,4 3,92 (0,4) 5 54 50 9 13 194 У-0,4 0,106 Т-0,5 4,90 (0,5) 23 4 60 55 10 14 216 У-0,5 0,142 Т-0,63 6,18 (0,63) 6 64 60 11 16 231 У-0,63 0,184 Т-0,8 7,85 (0,8) 7 76 70 12 18 270 У-0,8 0,252 Т-1,0 9,81 (1,0) 29 8 86 80 14 20 308 У-1,0 0,396 Т-1,25 12,26 (1,25) 33 9 97 90 16 22 347 У-1,25 0,677 Т-1,6 15,70 (1,6) 6 108 100 18 25 388 У-1,6, 0,814 Т-2,0 19,62 (2,0) 41 11 119 110 20 28 427 У-2,0 1,092 Т-2,5 24,52 (2,5) 7 130 120 22 30 468 У-2,5 1,446 Т-3,2 31,40 (3,2) 47 6 130 25 35 478 У-3,2 1,901 Т-4,0 39,24 (4,0) 54 12 161 150 28 40 583 У-4,0 2,948 Т-5,0 49,05 (5,0) 56 10 182 170 32 45 659 У-5,0 4,300 Т-6,3 61,80 (6,3) 68 9 204 190 36 50 738 У-6,3 6,056 Т-8,0 78,50 (8,0) 75 225 210 40 55 815 У-8,0 8,230 Т-10,0 98,10 (10,0) 82 8 247 230 44 60 901 У-10,0 11,014 Т-12,5 122,60 (12,5) 90 279 260 50 70 1013 У-12,5 15,920 Таблица 27 Обозначе- Допускаемая Размеры звена, мм Обоз- Масса, ние звена нагрузка. кН (тс) l k b с d r Длина развертки начение упора кг Т-0,4ХЛ 3,92 (0,4) 5 54 50 9 13 194 У-0,4 0,106 Т-0,5ХЛ 4,00 (0,5) 23 4 60 55 10 14 216 У-0,5 0,142 Т-0,63ХЛ 6,18 (0,63) 6 64 60 11 16 231 У-0,63 0,184 Т-0,8ХЛ 7,85 (0,8) 7 76 70 12 18 270 У-0,8 0,252 Т-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 29 8 85 80 14 20 308 У-1,0 0,396 Т-1,25ХЛ 12,26 (1,25) 33 9 97 90 16 22 347 У-1,25 0,577 Т-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 37 108 100 25 381 У-1,6 0,640 Т-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 38 6 119 110 18 28 421 У-2,0 0,881 Т-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 39 11 130 120 20 30 462 У-2,5 1,198 Т-3,2ХЛ 31,40 (3,2) 44 7 130 22 35 468 У-3,2 1,45в Т-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 51 8 161 150 25 40 573 У-4,0 2,339 Т-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 52 15 182 170 28 45 646 У-5,0 3,264 Т-6,3ХЛ 61,80 (6,3) 64 10 204 190 32 50 726 У-6,3 4,743 Т-8,0ХЛ 78,50 (8,0) 71 225 210 36 55 802 У-8,0 6,598 Т-10,0ХЛ 98,10 (10,0) 78 9 247 230 40 60 883 У-10,0 8,970 Т-12,5ХЛ 122,60 (12,5) 84 279 260 44 70 994 У-12,5 13,174 1.7.1. Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанный на черт. 23 и в табл. 28. ___________ * Размер для справок. Материал для деталей климатического исполнения У - Ст3пс по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ - Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 23 Таблица 28 Размеры, мм Обозначение упора b b1 l s r Масса, кг У-0,4 9 15 13,0 2,0 0,010 У-0,5 12,5 2,5 У-0,63 11 20 12,0 3,0 0,012 У-0,8 12 11,5 3,5 У-1,0 14 25 15,5 3,0 0,024 У-1,25 16 17,0 4,0 0,030 У-1,6 30 21,0 4,0 0,040 У-2,0 20,0 У-2,5 20 40 19,0 6,0 0,050 У-3,2 22,5 0,060 У-4,0 28 50 26,0 8,0 0,130 У-5,0 60 24,0 0,140 У-6,3 30 32,0 6,0 9,0 0,160 У-8,0 65 35,0 0,190 У-10,0 32 70 38,0 10,0 0,260 У-12,5 34 80 40,0 11,0 0,310 1.8. Конструкция и размеры звеньев Т с допускаемой нагрузкой св. 122,6 кН (12,5 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 24 и в табл. 29, а в районах с холодным климатом-на черт. 24 и в табл. 30. 1-подвеска; 2-упор (2 шт.) Материал для звена Т климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для звена Т климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 0,9Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 24 Таблица 29 Обоз- Допускаемая Размеры звена, мм Обоз- Масса, начение звена нагрузка, кН (тс) а l k b с d r Длина развертки начение упора кг Т-16,0 157,00 (16,0) 60 93 7 312 290 56 75 1133 У-16,0 22,042 Т-20,0 196,20 (20,0) 75 102 9 339 320 65 100 1249 У-20,0 32,770 Т-25,0 245,25 (25,0) 80 110 8 370 350 72 110 1366 У-25,0 43,909 Т-32,0 314,00 (32,0) 95 115 7 413 390 80 120 1519 У-32,0 60,159 Таблица 30 Обозначе- Допускаемая Размеры звена, мм Обоз- Масса, ние звена нагрузка, кН (тс) а l k b с d r Длина развертки начение упора кг Т-16,0ХЛ 157,00 (16,0) 60 87 8 312 290 50 75 1114 У-16,0 22,042 Т-20,0ХЛ 196,20 (20,0) 75 93 11 339 320 56 100 1221 У-20,0 32,770 Т-25,0ХЛ 245,25 (25,0) 80 104 9 370 350 65 110 1345 У-25,0 43,909 Т-32,0ХЛ 314,00 (32,0) 95 107 8 413 390 72 120 1499 У-32,0 60,159 1.8.1. Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанный на черт. 25 и в табл. 31. Материал для деталей климатического исполнения У – Ст3пс по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ – Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 25 Таблица 31 Размеры, мм Обозначение упора d l s Масса, кг У-16,0 34 37,0 6 0,130 У-20,0 37,5 0,234 У-25,0 42 39,0 8 0,250 У-32,0 35,0 0,220 1.9. Конструкция и размеры звеньев О, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 26 и в табл. 32, а в районах с холодным климатом-на черт. 26 и в табл. 33. Материал для деталей климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-в8, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 26 Таблица 32 Размеры, мм Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН, (тс) d с r r1 Длина развертки Масса, кг О-0,4 3,92(0,4) 9 50 13 7 152 0,075 О-0,5 4,90(0,5) 10 55 14 8 167 0,105 О-0,63 6,18(0,63) 11 60 16 9 185 0,134 О-0,8 7,85(0,8) 12 70 18 10 211 0,186 О-1,0 9,81(1,0) 14 80 20 12 242 0,290 О-1,25 12,26(1,25) 16 90 22 13 272 0,426 О-1,6 15,70(1,6) 18 100 25 14 302 0,599 О-2,0 19,62(2,0) 20 110 28 16 334 0,814 О-2,5 24,52(2,5) 22 120 30 19 367 1,104 О-3,2 31,40(3,2) 25 130 35 20 405 1,541 О-4,0 39,24(4,0) 28 150 40 22 463 2,224 О-5,0 49,05(5,0) 32 170 45 25 524 3,283 О-6,3 61,80(6,3) 36 190 50 27 586 4,714 О-8,0 78,50(8,0) 40 210 55 28 546 6,412 О-10,0 98,10(10,0) 44 230 60 36 710 8,475 О-12,5 122,60(12,5) 50 260 70 40 809 12,485 О-16,0 157,00(16,0) 56 290 75 42 895 17,208 О-20,0 196,20(20,0) 65 320 100 47 1028 26,050 О-25,0 245,25(25,0) 72 350 110 49 1128 31,960 Таблица 33 Размеры, мм Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) d с r r1 Длина развертки Масса, кг О-0,4ХЛ 3,92 (0,4) 9 50 13 7 152 0,075 О-0,5ХЛ 4,90 (0,5) 10 55 14 8 167 0,105 О-0,63ХЛ 6,18 (0,63) 11 60 16 9 185 0,134 О-0,8ХЛ 7,85 (0,8) 12 70 18 10 211 0,186 О-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 14 80 20 12 242 0,290 О-1,25ХЛ 12,25 (1,25) 16 90 22 13 272 0,426 О-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 16 100 25 14 296 0,467 О-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 18 110 28 16 329 0,656 О-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 20 120 30 19 360 0,888 О-3,2ХЛ 31,40 (3,2) 22 130 35 20 395 1,178 О-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 25 150 40 22 464 1,787 О-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 28 170 45 25 508 2,456 О-6,3ХЛ 61,80 (6,3) 32 190 50 27 572 3,611 О-8,0ХЛ 78,50 (8,0) 36 210 55 28 641 5,121 О-10,0ХЛ 98,10 (10,0) 40 230 60 36 699 6,895 О-12,5ХЛ 122,60 (12,5) 44 260 70 40 789 9,417 О-16,0ХЛ 157,00 (16,0) 50 290 75 42 881 13,573 О-20,0ХЛ 196,20 (20,0) 56 320 100 47 991 19,161 О-25,0ХЛ 245,25 (25,0) 65 350 110 49 1105 28,785 1.10. Конструкция и размеры звеньев. Ов исполнения Ов1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 27 и в табл. 34, а в районах с холодным климатом-на черт. 27 и в табл. 35. 1.1. Конструкция и размеры звеньев Ов исполнения Ов2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 27 и в табл. 36. Материал для деталей климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 27 Таблица 34 Размеры, мм Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) d b с r Длина развертки Масса, кг Ов1-0,4 3,92 (0,4) 10 28 50 14 163 0,101 Ов1-0,5 4,90 (0,5) 11 32 55 16 181 0,135 Ов1-0,63 6,18 (0,63) 12 36 60 18 205 0,248 Ов1-0,8 7,85 (0,8) 14 40 70 20 230 0,278 Ов1-1,0 9,81 (1,0) 16 41 80 22 260 0,411 Ов1-1,25 12,26 (1,25) 16 50 90 25 294 0,464 Ов1-1,6 15,70 (1,6) 18 56 100 28 327 0,781 Ов1-2,0 19,62 (2,0) 20 60 110 30 358 1,068 Ов1-2,5 24,52 (2,5) 22 70 120 35 401 1,545 Ов1-3,2 31,40 (3,2) 25 80 130 40 439 2,123 Ов1-4,0 39,24 (4,0) 28 90 150 45 503 3,176 Ов1-5,0 49,05 (5,0) 32 100 170 50 567 4,530 Ов1-6,3 61,80 (6,3) 36 110 190 55 631 6,225 Ов1-8,0 78,50 (8,0) 40 120 210 60 698 8,714 Ов1-10,0 98,10 (10,0) 44 140 230 70 777 11,976 Ов1-12,5 122,60 (12,5) 50 150 260 75 867 16,763 Ов1-16,0 157,00 (16,0) 56 200 390 100 1015 26,440 Ов1-20,0 196,20 (20,0) 65 220 320 110 1117 35,380 Таблица 35 Размеры, мм Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) d b с r Длина развертки Масса, кг Ов1-0,4ХЛ 3,92 (0,4) 10 28 50 14 163 0,101 Ов1-0,5ХЛ 4,90 (0,5) 11 32 55 16 181 0,135 Ов1-0,63ХЛ 6,18 (0,63) 12 36 60 18 199 0,177 Ов1-0,8ХЛ 7,85 (0,8) 14 40 70 20 230 0,278 Ов1-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 16 41 80 22 260 0,411 Ов1-1,25ХЛ 12,26 (1,25) 16 50 90 25 287 0,453 Ов1-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 18 56 100 28 320 0,639 Ов1-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 20 60 110 30 351 0,865 Ов1-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 22 70 120 35 389 1,161 Ов1-3,2ХЛ 31,40 (3,2) 25 80 130 40 433 1,659 Ов1-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 28 90 150 45 491 2,374 Ов1-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 32 100 170 50 555 3,504 Ов1-6,3ХЛ 61,80 (6,3) 36 110 190 55 618 4,938 Ов1-8,0ХЛ 78,50 (8,0) 40 120 210 60 682 6,728 Ов1-10,0ХЛ 98,10 (10,0) 44 140 230 70 758 9,047 Ов1-12,5ХЛ 122,60 (12,5) 50 150 260 75 828 12,762 Ов1-16,0ХЛ 157,00 (16,0) 56 200 390 100 984 19,025 Ов1-20,0ХЛ 196,20 (20,0) 65 220 320 110 1098 28,602 Таблица 36 Размеры, мм Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) d b с r Длина развертки Масса, кг Ов2-0,4 3,92 (0,4) 14 70 120 35 364 0,439 Ов2-0,5 4,90 (0,5) 14 70 120 35 364 0,439 Ов2-0,63 6,18 (0,63) 16 70 120 35 370 0,584 Ов2-0,8 7,85 (0,8) 18 90 150 45 459 0,916 Ов2-1,0 9,81 (1,0) 20 90 150 45 465 1,146 Ов2-1,25 12,26 (1,25) 22 90 150 45 472 1,408 Ов2-1,6 15,70 (1,6) 25 120 180 60 575 2,2,26 Ов2-2,0 19,62 (2,0) 25 120 180 60 575 2,226 Ов2-2,5 24,52 (2,5) 28 120 180 60 585 2,827 Ов2-3,2 31,40 (3,2) 32 120 180 60 597 3,769 Ов2-4,0 39,24 (4,0) 36 150 230 75 744 5,944 Ов2-5,0 49,05 (5,0) 40 150 230 75 757 7,468 Ов2-6,3 61,80 (6,3) 42 150 230 75 763 8,298 Ов2-8,0 78,50 (8,0) 50 150 230 75 788 12,145 Ов2-10,0 98,10 (10,0) 56 220 350 110 1127 21,796 Ов2-12,5 122,60 (12,5) 60 220 350 110 1139 25,285 Ов2-16,0 157,00 (16,0) 65 220 350 110 1155 30,087 Ов2-20,0 196,20 (20,0) 72 220 350 110 1177 37,617 2. В качестве захватов в стропах рекомендуется применять крюки исполнений К и К1 или карабины Кр. 2.1. Конструкция и размеры крюков К, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 28 и в табл. 37, а в районах с холодным климатом-на черт. 28 и в табл. 38. 1- крюк; 2-замок Черт. 28 Таблица 37 Обозначение Допускаемая нагрузка, кН Размеры звена, мм Обозначения деталей звена Масса, крюка (тс) D d с s b Крюк чалочный Замок кг К-0,32 3,14 (0,32) 18 16 67,0 15 9 Кч-0,32 З-0,32 0,10 К-0,4 3,92 (0,4) 20 18 74,0 16 10 Кч-0,4 З-0,4 0,15 К-0,6 4,90 (0,5) 25 22 83,5 22 11 Кч-0,5 З-0,5 0,25 К-0,63 6,18 (0,63) 25 22 88,5 22 12 Кч-0,63 З-0,63 0,41 К-0,8 7,85 (0,8) 30 25 102,5 24 12 Кч-0,8 З-0,8 0,46 К-1,0 9,81 (1,0) 32 26 109,0 24 15 Кч-1,0 З-1,0 0,71 К-1,25 12,26 (1,25) 36 30 118,0 28 18 Кч-1,25 З-1,25 0,81 K-1,6 15,70 (1,6) 40 30 125,0 30 18 Кч-1,6 З-1,6 1,25 К-2,0 19,62 (2,0) 45 35 145,0 36 20 Кч-2,0 З-2,0 1,52 К-2,5 24,52 (2,5) 50 38 154,0 38 26 Кч-2,5 З-2,5 2,40 К-3,2 31,40 (3,2) 55 42 173,5 40 30 Кч-3,2 З-3,2 3,10 К-4,0 39,24 (4,0) 60 44 187,0 45 32 Кч-4,0 З-4,0 3,80 К-5,0 49,05 (5,0) 65 48 206,5 50 36 Кч-5,0 З-5,0 5,12 К-6,3 61,80 (6,3) 75 56 227,5 58 40 Кч-6,3 З-6,3 7,23 К-8,0 78,50 (8,0) 85 60 262,5 65 46 Кч-8,0 З-8,0 10,23 К-10,0 98,10 (10,0) 95 70 297,5 75 50 Кч-10,0 З-10,0 14,26 К-12,5 122,60 (12,5) 110 80 345,0 85 54 Кч-12,5 З-12,5 20,57 Таблица 38 Обозначение крюка Допускаемая нагрузка, кН Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, (тс) D d с s b Крюк чалочный Замок кг К-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 32 26 104,0 24 12 Кч-1,0ХЛ З-1,25ХЛ 0,46 К-1,25ХЛ 12,26 (1,25) 36 30 113,0 28 15 Кч-1,25ХЛ З-1,25ХЛ 0,61 К-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 40 30 125,0 30 16 Кч-1,6ХЛ З-1,6ХЛ 0,81 К-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 45 35 140,0 36 18 Кч-2,0ХЛ З-2,0ХЛ 1,11 К-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 50 38 154,0 38 20 Кч-2,5ХЛ З-2,5ХЛ 1,42 К-3,2ХЛ 31,40 (3,2) 55 42 168,5 40 24 Кч-3,2ХЛ З-3,2ХЛ 1,72 К-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 60 44 177,0 45 30 Кч-4,0ХЛ З-4,0ХЛ 2,42 К-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 65 48 196,5 50 30 Кч-5,0ХЛ З-5,0ХЛ 3,53 К-6,3ХЛ 61,80 (6,3) 75 50 217,5 58 36 Кч-6,3ХЛ З-6,3ХЛ 5,03 К-8,0ХЛ 78,50 (8,0) 85 60 252,5 65 42 Кч-8,0ХЛ З-8,0ХЛ 7,45 К-10,0ХЛ 98,10 (10,0) 95 70 287,5 75 44 Кч-10,0ХЛ З-10,0ХЛ 10,86 К-12,5ХЛ 122,60 (12,5) 110 80 330,0 85 46 Кч-12,5ХЛ З-12,5ХЛ 14,57 2.1.1. Конструкция и размеры чалочного крюка Кч для крюков К, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 29 и в табл. 39, а в районах с холодным климатом-на черт. 29 в табл. 40. _________ * (Исключена, Изм. № 1). ** Размер для справок. Материал для деталей климатического исполнения У-Сталь 20, горячекатаная, подгруппы а по ГОСТ 1050-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 29 Таблица 39 Размеры, мм Обозначение крюка чалочного s D d d1 L B b b1 b2 e h h1 h2 h3 Кч-0,32 15 18 16 2,5 50 24 12 11 9 8 18 15,0 10,0 14 Кч-0,4 16 20 18 2,5 53 26 13 11 10 9 21 18,0 12,0 16 Кч-0,5 20 25 22 2,5 60 30 16 13 11 5 24 20,0 13,0 18 Кч-0,63 22 25 22 2,5 65 32 16 13 12 8 26 22,0 14,0 20 Кч-0,8 24 30 25 3,0 75 40 18 14 12 5 30 25,0 16,0 20 Кч-1,0 24 32 26 3,0 80 40 20 16 15 8 32 27,0 18,0 25 Кч-1,25 28 36 30 3,0 85 44 22 17 18 5 36 31,0 20,0 26 Кч-1,6 30 40 30 3,5 90 48 24 19 18 2 40 34,0 22,0 27 Кч-2,0 36 45 35 3,5 105 56 28 24 20 4 45 38,0 25,0 32 Кч-2,5 38 50 38 4,0 110 58 30 24 26 2 50 42,5 27,5 34 Кч-3,2 40 55 42 4,0 125 65 36 29 30 5 55 47,0 30,0 38 Кч-4,0 45 60 44 4,0 135 70 38 29 32 5 60 51,0 32,0 42 Кч-5,0 50 65 48 4,5 150 75 45 34 40 10 70 60,0 39,0 50 Кч-6,3 58 75 50 4,5 165 80 50 40 40 9 75 64,0 41,0 54 Кч-8,0 65 85 60 4,5 190 95 55 45 46 10 85 72,0 47,0 59 Кч-10,0 75 95 70 5,5 215 110 62 49 50 10 95 81,0 52,0 65 Кч-12,5 85 110 80 5,5 250 130 70 58 54 10 110 94,0 61,0 73 Продолжение табл. 39 Размеры, мм Обозначение крюка чалочного l l1 l2 l3 l4 r r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Масса, кг Кч-0,32 14 17 15 6 8 25 11 3,0 15 22 3,5 12,0 12 1,5 22 0,10 Кч-0,4 16 24 17 6 8 28 12 4,0 18 25 4,0 13,0 13 1,7 25 0,15 Кч-0,5 18 25 19 6 8 32 13 4,0 20 27 4,0 15,0 13 2,0 29 0,25 Кч-0,63 18 22 19 6 8 34 13 4,0 26 35 4,0 16,0 15 2,0 31 0,40 Кч-0,8 22 25 23 8 10 40 14 5,0 20 30 4,5 20,0 10 3,0 36 0,45 Кч-1,0 24 28 27 8 10 44 16 5,0 29 33 4,5 20,0 15 2,5 38 0,70 Кч-1,25 26 30 29 8 10 49 18 5,5 25 35 5,5 22,0 20 2,5 45 0,80 Кч-1,6 30 30 30 8 10 54 30 6,0 20 42 6,0 24,0 20 3,5 49 1,24 Кч-2,0 34 30 34 8 10 61 30 6,0 30 48 6,5 28,0 25 4,5 55 1,50 Кч-2,5 40 34 39 8 10 67 36 7,0 28 50 7,0 29,0 26 3,0 60 2,38 Кч-3,2 45 45 43 12 15 75 38 8,0 35 50 8,0 32,5 38 4,0 70 3,08 Кч-4,0 45 50 46 12 15 81 42 9,0 40 58 8,0 35,0 40 4,5 72 3,78 Кч-5,0 50 55 51 12 15 92 45 9,0 50 b5 9,0 37,0 36 4,5 82 5,10 Кч-6,3 56 65 55 12 15 101 53 10,0 50 73 12,0 40,0 45 5,0 90 7,20 Кч-8,0 65 65 65 12 15 115 60 12,0 52 80 14,0 47,5 50 5,5 102 10,20 Кч-10,0 70 70 73 15 20 127 68 13,0 55 85 14,0 55,0 55 6,0 114 14,20 Кч-12,5 82 80 80 15 20 149 75 13,0 55 90 20,0 65,0 55 8,0 132 20,50 Таблица 40 Размеры, мм Обозначение крюка чалочного s D d d1 L B b b1 b2 e h h1 h2 h3 Кч-1,0ХЛ 24 32 26 3,0 75 38 12 10 12 5 32 27 18 22 Кч-1,25ХЛ 28 36 30 3,0 80 42 15 12 15 2 36 31 20 25 Кч-1,6ХЛ 30 40 30 3,5 90 44 16 13 16 6 40 34 22 26 Кч-2,0ХЛ 36 45 35 3,5 100 50 18 15 18 5 45 38 25 30 Кч-2,5ХЛ 38 50 38 4,0 110 54 20 16 20 6 50 43 28 34 Кч-3,2ХЛ 40 55 42 4,0 120 60 24 18 24 5 55 47 30 38 Кч-4,0ХЛ 45 60 44 4,0 125 62 30 20 30 3 60 51 32 40 Кч-5,0ХЛ 50 65 48 4,5 140 70 30 24 30 5 70 55 35 44 Кч-6,3ХЛ 58 75 50 4,5 155 74 36 30 36 6 75 64 40 48 Кч-8,0ХЛ 65 85 60 4,5 180 85 42 32 42 10 85 72 46 56 Кч-10,0ХЛ 75 95 70 5,5 205 100 42 33 44 10 95 81 52 64 Кч-12,5ХЛ 85 110 80 5,5 235 116 46 34 46 9 110 94 60 72 Продолжение табл. 40 Размеры, мм Обозначение крюка чалочного l l1 l2 l3 l4 r r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Масса, кг Кч-1,0ХЛ 24 28 24,0 8 10 43 16 4,5 20 30 5,0 19 15 2,0 39 0,45 Кч-1,25ХЛ 24 30 26,0 8 10 49 18 5,5 25 33 5,5 21 20 2,5 43 0,60 Кч-1,6ХЛ 30 32 27,0 8 10 54 30 5,0 20 42 6,0 22 15 2,5 48 0,80 Кч-2,0ХЛ 32 36 31,5 8 10 61 30 6,0 25 45 6,0 25 24 2,5 54 1,10 Кч-2,5ХЛ 38 38 34,0 8 10 68 36 7,0 28 48 7,0 27 28 3,0 60 1,40 Кч-3,2ХЛ 40 42 41,0 9 12 74 38 6,0 35 50 7,0 30 24 2,5 66 1,70 Кч-4,0ХЛ 45 44 44,0 10 15 81 42 8,0 32 60 8,0 31 50 2,5 71 2,40 Кч-5,0ХЛ 45 45 47,0 10 15 86 45 9,0 40 60 9,0 35 40 3,0 80 3,50 Кч-6,3ХЛ 50 48 52,0 10 15 102 53 10,0 40 65 10,0 37 61 3,5 94 5,00 Кч-8,0ХЛ 58 55 62,0 10 15 114 60 10,0 45 73 12,0 42 78 4,0 103 7,40 Кч-10,0ХЛ 65 70 68,0 15 20 128 68 11,0 50 80 14,0 50 50 3,5 115 10,80 Кч-12,5ХЛ 75 75 74,0 15 20 149 75 13,0 55 85 15,0 58 50 5,0 130 14,50 (Измененная редакция, Изм. № 2). 2.1.2. Конструкция и размеры замка 3 для крюков К, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 30 и в табл. 41, а в районах с холодным климатом-на черт. 30 и в табл. 42. Материал: проволока II-d по ГОСТ 9389-75 Черт. 30 Таблица 41 Размеры, мм Обозначение замка d l l1 l2 l3 l4 l5 Длина развертки r Масса, кг З-0,32 2,0 33,0 19 14 22 8 37 129 2,0 0,003 З-0,4 2,0 35,0 20 14 23 8 38 130 2,0 0,003 З-0,5 2,0 38,0 21 17 26 8 40 138 2,0 0,003 З-0,63 2,0 48,0 22 17 26 8 42 155 2,0 0,004 З-0,8 2,5 52,5 24 19 30 10 46 173 2,5 0,007 З-1,0 2,5 54,5 27 20 32 10 49 183 2,5 0,007 З-1,25 2,5 54,5 32 21 36 10 57 196 2,5 0,008 З-1,6 3,0 63,0 32 23 38 10 57 213 3,0 0,012 З-2,0 3,0 70,0 34 25 42 10 59 229 3,0 0,013 З-2,5 3,6 71,0 42 27 46 10 67 247 3,6 0,019 З-3,2 3,6 78,6 46 30 52 15 71 270 3,6 0,022 З-4,0 3,6 86,6 52 31 58 15 77 299 3,6 0,024 З-5,0 3,6 88,6 56 34 65 15 81 317 3,6 0,026 З-6,3 4,0 104,0 60 38 70 15 85 358 4,0 0,035 З-8,0 4,0 114,0 68 40 77 15 93 395 4,0 0,039 З-10,0 5,0 140,0 72 45 84 20 97 452 5,0 0,069 З-12,5 5,0 160,0 72 45 92 20 97 502 5,0 0,077 Таблица 42 Размеры, мм Обозначение замка d l l1 l2 l3 l4 l5 Длина развертки r Масса, кг З-1,0ХЛ 2,5 52,5 24 14 24 10 35 161 2,5 0,005 З-1,5ХЛ 2,5 54,5 27 15 27 10 38 172 2,5 0,006 З-1,6ХЛ 2,5 57,5 28 16 28 10 41 183 2,5 0,007 З-2,0ХЛ 3,0 65,0 32 17 32 10 44 204 3,0 0,011 З-2,5ХЛ 3,0 71,0 34 19 34 10 47 223 3,0 0,012 З-3,2ХЛ 3,6 79,6 40 23 40 12 54 253 3,6 0,022 З-4,0ХЛ 3,6 86,6 46 23 46 15 62 278 3,6 0,026 З-5,0ХЛ 4,0 99,0 46 23 46 15 68 308 4,0 0,029 З-6,3ХЛ 4,0 109,0 56 27 56 15 73 343 4,0 0,034 З-8,0ХЛ 5,0 128,0 62 32 62 15 82 402 5,0 0,062 З-10,0ХЛ 5,0 140,0 68 38 68 20 91 430 5,0 0,066 З-12,5ХЛ 5,0 160,0 68 32 68 20 100 485 5,0 0,074 (Измененная редакция, Изм. № 2). 2.2. Конструкция и размеры карабинов Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 31 и в табл. 43, а в районах с холодным климатом-на черт. 31 и в табл. 44. 1 – скоба; 2-планка Черт. 31 Таблица 43 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг карабина нагрузка, кН (тс) b L l a a1 Скоба Пластина Кр-0,32 3,14 (0,32) 18 120 20 10 12 Ск-0,32 Пк-0,32 0,47 Кр-0,4 3,92 (0,4) 20 135 20 10 15 Ск-0,4 Пк-0,4 0,58 Кр-0,5 4,90 (0,5) 24 150 20 10 16 Ск-0,5 Пк-0,5 0,82 Кр-0,63 6,18 (0,63) 26 155 20 15 18 Ск-0,63 Пк-0,63 1,04 Кр-0,8 7,85 (0,8) 30 170 20 15 18 Ск-0,8 Пк-0,8 1,32 Кр-1,0 9,81 (1,0) 32 170 20 15 25 Ск-1,0 Пк-1,0 1,91 Кр-1,25 12,25 (1,25) 36 185 25 15 25 Ск-1,25 Пк-1,25 2,60 Кр-1,6 15,70 (1,6) 40 205 25 25 30 Ск-1,6 Пк-1,6 3,75 Кр-2,0 19,62 (2,0) 44 235 25 25 30 Ск-2,0 Пк-2,0 5,25 Таблица 44 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг карабина нагрузка, кН (тс) b L l a a1 Скоба Пластина Кр-0,4ХЛ 3,92 (0,4) 20 135 20 10 15 Ск-0,4ХЛ Пк-0,4ХЛ 0,51 Кр-0,5ХЛ 4,90 (0,5) 24 150 20 10 16 Ск-0,5ХЛ Пк-0,5ХЛ 0,65 Кр-0,63ХЛ 6,18 (0,63) 26 155 20 15 18 Ск-0,63ХЛ Пк-0,63ХЛ 0,86 Кр-0,8ХЛ 7,85 (0,8) 30 170 20 15 18 Ск-0,8ХЛ Пк-0,8ХЛ 1,09 Кр-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 32 170 20 15 25 Ск-1,0ХЛ Пк-1,0ХЛ 1,53 Кр-1,25ХЛ 12,25 (l,25) 36 185 25 15 25 Ск-1,25ХЛ Пк-1,25ХЛ 2,12 Кр-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 40 205 25 25 30 Ск-1,6ХЛ Пк-1,6ХЛ 2,87 Кр-2,0ХЛ 19,62(2,0) 44 235 25 25 30 Ск-2,0ХЛ Пк-2,0ХЛ 4,18 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.2.1. Конструкция и размеры скобы Ск карабинов Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 32 и в табл. 45, а в районах с холодным климатом-на черт. 32 и в табл. 46. Материал для; деталей климатического исполнения У-Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 Черт. 32 Таблица 45 Размеры, мм Обозначение скобы d L a b r l с Длина развертки Масса. кг Ск-0,32 15 120 18 16 9 30 1,0 292 0,41 Ск-0,4 16 135 20 20 10 35 1,0 323 0,51 Ск-0,5 18 150 24 25 12 35 1,0 359 0,72 Ск-0,63 20 155 26 25 13 35 1,2 377 0,92 Ск-0,8 22 170 30 30 15 43 1,2 413 1,19 Ск-1,0 25 170 32 30 16 45 1,2 425 1,59 Ск-1,25 28 185 36 35 18 45 1,5 463 2,22 Ск-1,6 32 205 40 35 20 55 1,5 521 3,29 Ск-2,0 36 235 44 40 22 55 1,5 592 4,72 Таблица 46 Размеры, мм Обозначение скобы d L a Ь г i с Длина развертки Масса, кг Ск-0,4ХЛ 15 135 20 20 10 35 1,0 320 0,44 Ск-0,5ХЛ 16 150 24 25 12 35 1,0 353 0,56 Ск-0,63ХЛ 18 155 26 25 13 35 1,2 371 0,74 Ск-0,8ХЛ 20 170 30 30 15 43 1,2 407 0,97 Ск-1,0ХЛ 22 170 32 30 16 45 1,2 416 1,23 Ск-1,25ХЛ 25 185 36 35 18 45 1,5 445 1,76 Ск-1,6ХЛ 28 205 40 35 20 55 1,5 509 2.43 Ск-2,0ХЛ 32 235 44 40 22 55 1,5 580 3,66 2.2.2. Конструкция и размеры пластины Пк карабинов Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 33 и в табл. 47, а в районах с холодным климатом-на черт. 33 и в табл. 48. Материал для деталей климатического исполнения У – Ст3пс по ГОСТ 380-88, для деталей климатического исполнения ХЛ-Ст3с по ГОСТ 380-88 Черт. 33 (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 47 Размеры, мм Обозначение пластины А L l r r1 s Масса, кг Пк-0,32 33 55 13 8,0 5 1 0,030 Пк-0,4 36 60 13 8,5 5 1 0,035 Пк-0,5 42 70 13 9,5 5 1 0,047 Пк-0,63 46 80 16 10,5 8 1 0,059 Пк-0,8 52 80 16 11,5 8 1 0,065 Пк-1,0 57 85 16 13,0 8 2 0,160 Пк-1,25 64 90 16 14,5 8 2 0,190 Пк-1,6 72 100 18 16,5 10 2 0,230 Пк-2,0 80 105 18 18,5 10 2 0,267 Таблица 48 Размеры, мм Обозначение пластины А L l r r1 s Масса, кг Пк-0,4ХЛ 35 65 13 8,0 5 1 0,035 Пк-0,5ХЛ 40 70 13 8,5 5 1 0,046 Пк-0,63ХЛ 44 80 13 9,5 6 1 0,058 Пк-0,8ХЛ 50 80 16 10,5 8 1 0,062 Пк-1,0ХЛ 54 85 16 11,5 8 2 0,150 Пк-1,25ХЛ 61 90 16 13,0 10 2 0,180 Пк-1,6ХЛ 68 100 18 14,5 10 2 0,220 Пк-2,0ХЛ 76 105 18 16,5 10 2 0,258 2.3. Конструкция и размеры крюков К1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 34 и в табл. 49. 1-крюк; 2-замок; 3- заклепка Черт. 34 Таблица 49 Обозначение Допускаемая Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг крюка нагрузка, кН (тс) D d с s ь Крюк чалочный Замок Заклепка К1-0,63 6,18 (0,63) 25 22 88,5 22 12 Кч1-0,63 31-0,63 624,00 0,45 К1-0,8 7,85 (0,8) 30 25 102,5 24 Кч1-0,8 31-0,8 0,50 К1-1,0 9,81 (1,0) 32 26 109 0 15 Кч1-1,0 31-1,0 626,00 0,76 К1-1,25 12,26 (1,25) 36 30 118,0 28 18 Кч1-1,25 31-1,25 630,00 0,87 К1-1,6 15,70 (1,6) 40 125,0 30 Кч1-1,6 31-1,6 832,00 1,33 К1-2,0 19,62 (2,0) 45 35 145,0 36 20 Кч1-2,0 31-2,0 838,00 1,62 К1-2,5 24,52 (2,5) 50 38 154,0 38 26 Кч1-2,5 31-2,5 842,00 2,51 К1-3,2 31,40 (3,2) 55 42 173,5 40 30 Кч1-3,2 31-3,2 845,00 3,23 К1-4,0 39,24 (4,0) 60 44 187,0 45 32 Кч1-4,0 31-4,0 848,00 4,2 2.3.1. Координаты отверстия в крюке Кч1 для замка с противовесом должны соответствовать указанным на черт. 35 и в табл. 50, остальные размеры крюка-на черт. 29 и в табл. 39. Черт. 35 Таблица 50 Размеры, мм Обозначение крюка чалочного d1 l1 l2 Кч1-0,63 6,2 24 3 Кч1-0,8 6,2 28 3 Кч1-1,0 6,2 29 3 Кч-1,25 6,2 32 4 Кч1-1,6 8,2 32 4 Кч1-2,0 8,2 35 5 Кч1-2,5 8,2 38 5 Кч1-3,2 8,2 45 6 Кч1-4,0 8,2 50 7 2.3.2. Конструкция и размеры замков З1 для крюков К1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 36 и в табл. 51. Черт. 36 Таблица 51 Размеры, мм Обозначение замка d l l1 l2 t t1 t2 t3 t4 t5 t6 r r1 Масса, кг 31-0,63 6,2 50 15 16 43 30 16 22 44 9 113 8 6 0,038 31-0,8 6,2 60 15 18 45 35 18 23 46 9 135 8 6 0,048 31-1,0 6,2 60 17 21 53 45 21 24 48 9 139 9 11 0,052 31-1,25 6,2 70 17 23 55 45 23 26 52 10 161 9 11 0,065 31-1,6 8,2 70 18 26 59 45 26 28 56 11 163 9 11 0,071 31-2,0 8,2 90 20 30 65 50 30 32 64 11 205 10 15 0,102 31-2,5 8,2 90 20 32 71 58 32 34 68 12 211 10 16 0,111 31-3,2 8,2 100 22 38 78 58 38 36 72 14 234 10 16 0,132 31-4,0 8,2 110 23 40 82 72 40 44 88 14 256 11 19 0,176 2.3, 2.3.1, 2.3.2. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 2.4. Конструкция и размеры звеньев переходных РП, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 37 и в табл. 52. 2.4.1. Конструкция и размеры скобы Сп для звеньев РП, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 38 и в табл. 53. 1 – скоба; 2-болт по ГОСТ 7798-70 (до 48 мм) или по ГОСТ 10602-72 (св. 52 мм); 3-шайба по ГОСТ 9649-78; 4-шплинт по ГОСТ 397-79 Черт. 37 Таблица52 Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) Размеры звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг d d1 B L l Скоба Болт Шайба Шплинт РП-1,0 9,81 (1,00) 14 18 28 70 7 Сп-1,0 2М18-6g65,36 0,48 РП-1,25 12,26( 1,25) 16 32 74 8 Сп-1,25 2Ml8-6g75,36 20.02.Ст3кп 450 0,63 РП-1,6 15,70 (1,60) 18 20 32 80 Сп-1,6 2М20-6g80,36 0,71 РП-2,0 19,62 (2,00) 20 24 36 90 10 Сп-2,0 СМ24-6g90,36 24.02.Ст3кп 550 1,12 РП-2,5 24,52 (2,50) 22 27 40 100 11 Сп-2,5 2М27-6g95,36 28.02.Ст3кп 1,59 РП-3,2 31,40 (3,20) 24 30 45 110 12 Сп-3,2 2M30-6g105,36 32.02.Ст3кп 6,370 2,26 РП-4,0 39,24 (4,00) 28 36 50 120 14 Сп-4,0 2M36-6g120,36 36.02.Ст3кп 6,390 3,29 РП-5,0 49,05 (5,00) 32 42 58 130 16 Сп-5,0 2M42-6g140,36 45.02.Ст3кп 8100 4,68 РП-6,3 61,80 (6,3) 36 42 64 150 18 Сп-6,3 2M42-6g160,36 6,32 РП-8,0 75,50 (8,00) 40 48 70 170 20 Сп-8,0 2M48-6g170,36 50.02.Ст3кп 8110 8,85 РП-10,0 98,10 (10,00) 45 52 80 190 22,5 Сп-10,0 2M52-6g200,36 55.02.Ст3кп 8125 12,48 РП-12,5 122,00 (12,50) 48 56 90 215 24 Сп-12,5 CM56-6g220,36 60.02.Ст3кп 10135 16,10 Материал: Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 или Ст3сп по ГОСТ 380-88 Черт. 38 Таблица 53 Размеры, мм Обозна- D B L Мас- чение Номин. Пред. откл. d d1 d2 Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С C1 са, кг Сп-1,0 35 14 19 M18 28 +1,5 70 0,32 Сп-1,25 40 1,5 16 32 74 ± 2,5 1,0 0,45 Сп-1,6 18 21 M20 80 0,47 Сп-2,0 45 2,0 20 25 M24 36 +2,0 90 2,5 0,79 Сп-2,5 50 22 30 M27 40 100 3,0 1,5 1,04 Сп-3,2 60 24 32 M30 45 110 1,50 Сп-4,0 68 28 38 M36 50 120 2?24 Сп-5,0 75 2,5 32 44 42 58 130 3,15 Сп-6,3 80 36 64 +2,5 150 3,5 2,0 4,25 Сп-8,0 90 40 50 M48 70 170 4,0 5,98 Сп-10,0 100 3,0 45 54 M52 80 190 2,5 8,45 Сп-12,5 110 48 58 M56 90 +3,0 215 ± 4,0 10,90 2.4, 2.4.1. (Введены дополнительно, Изм. № 2). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое СПОСОБЫ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ СТРОПОВ 1. Заделка концов каната может быть выполнена способами, приведенными на черт. 1-3. Элементы заделки представлены в табл. 1. Заделка концов канатов опрессовкой стальной втулкой Черт. 1 Заделка концов канатов опрессовкой алюминиевой втулкой Черт. 2 Заплетка с последующей обмоткой концов прядей проволокой Черт. 3 Таблица 1 Обозначе- Диаметр Обозначение втулок Длина Число Длина Длина ние ветви канатной каната, мм алюминиевой стальной участка от стенки коуша до втулки l1, мм проколов каждой прядью при заплетке, не менее участка, обмотанного проволокой, l2 развертки проволоки, мм ВК-0,32 6,2; 6,3 Вт9 СВт8 60 1400 ВК-0,4 6,7; 6,9; 7,6 60 1600 ВК-0,5 8,1; 8,3; 8,5 СВт8,5 70 1800 ВК-0,63 8,1; 8,3 Вт11 СВт9 9,0; 9,1 СВт11 80 2500 ВК-0,8 9,7; 9,9 Вт12 4 2800 11,5 80 3100 ВК-1,0 11,0; 11,5 Вт13 СВт13 95 ВК-1,25 11,5 3400 12,0; 13,0 Вт15 СВт15 4100 ВК-1,6 13,5; 14,0 105 90 15,5 Вт16 4600 ВК-2,0 15,0; 15,5 СВт17 5200 16,5 Вт18 130 100 5500 ВК-2,5 17,0; 18,0 Вт19 СВт19 7500 19,5 Вт20 СВт21 130 8400 ВК-3,2 20,0 Вт23 5 8500 21,0; 21,5 145 13500 ВК-4,0 22,0; 22,5 Вт25 14000 23,0 23,5; 24,0 Вт26 190 15200 ВК-5,0 24,5 - 170 25,0; 25,5 Вт28 16000 ВК-6,3 27,0 Вт30 205 16700 29,0 Вт33 19000 30,5 25600 ВК-8,0 31,0 Вт36 26000 33,5 Вт38 230 6 260 28000 32,0 Вт36 26800 ВК-10,0 35,0 Вт38 29000 36,5; 37,0 Вт40 255 30500 2. Конструкция и размеры алюминиевых втулок для заделки концов канатов указаны на черт. 4 и в табл. 2. ____________ * Размеры для справок. Черт. 4 Таблица 2 Размеры, мм Обозначение Диаметр каната Втулка Заготовка-труба по ГОСТ 18482-79 Масса втулки, втулки b b1 l L D s кг Вт9 6,2-7,6 9 19 20,0 50 25 5,0 0,05 Вт11 8,0-9,1 11 21 22,0 60 28 5,0 0,06 Вт12 9,7-10,0 12 24 24,5 60 32 6,0 0,08 Вт13 11,0-11,5 13 27 27,0 70 35 7,0 0,12 Вт15 12,0-14,0 15 30 31,0 70 40 7,5 0,15 Вт16 15,0-15,5 16 36 34,8 70 48 10,0 0,24 Вт18 15,0-16,5 18 38 37,0 80 50 10,0 0,28 Вт19 17,0-18,0 19 39 39,4 80 52 10,0 0,30 Вт20 17,0-19,5 21 41 43,0 90 55 10,0 0,36 Вт23 20,0-21,5 23 43 46,5 90 58 10,0 0,39 Bт25 22,0-23,0 25 45 48,5 100 60 10,0 0,45 Вт26 22,0-24,5 26 46 51,0 100 65 10,0 0,49 Вт28 25,0-26,0 28 53 55,0 110 70 12,5 0,71 Вт30 27,0 30 55 60,0 125 75 12,5 0,87 Вт33 28,5-30,5 33 63 60,0 125 80 15,0 1,09 Вт36 31,0-33,0 36 66 66,0 140 85 15,0 1,32 Вт38 33,5-35,0 38 68 73,0 150 90 15,0 1,52 Вт40 36,5-37,0 40 70 80,0 160 95 15,0 1,71 3. Заделка концов канатов опрессовкой стальной втулкой должна соответствовать указанной на черт. 5 и в табл. 3. ___________ * Размеры для справок. Черт. 5 Таблица 3 Размеры, мм Диаметр каната dк a l l1 a1 Число обжатий z Длина втулки после обжатия L 6,3-7,6 5 10 7 7 3 56 8,1-10,0 6 10 10 7 4 85 11,5-12,5 7 10 12 8 4 91 13,5-15,5 10 10 12 10 5 118 16,5-17,0 10 12 14 10 6 166 18,0-20,0 10 12 15 12 7 196 4. Конструкция и размеры стальных втулок для заделки концов канатов должны соответствовать .указанным на черт. 6 и в табл. 4. ____________ * Размеры для справок. Черт. 6 Таблица 4 Размеры, мм Обозначение втулок Диаметр каната dк Втулка Заготовка-труба по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 Масса втулки, кг b B1 l L D s СВт8 6,3-7,6 8 12,0 21 50 16 2,0 0,034 СВт8,5 7,6-8,1 8,5 13,5 23 80 22 2,5 0,076 СВт9 8,5-9,0 9 14,0 26 80 25 2,5 0,086 СВт11 9,7-10,0 11 16,0 25 80 25 2,5 0,086 СВт13 11,0-12,0 13 19,0 32 85 30 3,0 0,138 СВт15 12,5-14,0 15 21,0 35 112 32 3,0 0,207 СВт17 15,0-16,5 17 23,0 41 160 38 3,0 0,344 СВт19 17,0-18,0 19 27,0 49 160 45 4,0 0,536 СВт21 18,0-20,0 21 29,0 48 185 45 4,0 0,620 1-4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое Схема строповки груза двумя стропами 1СК и СКК Схема строповки грузов стропами СКП2 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства Разработчики стандарта Б. К. Горлов; Ж. Г. Гордин, канд. техн. наук (руководители темы); Г. А. Шаранович; В. П. Петров; Ф. Ф. Игонин; В. И. Страхов; Г. М.Градобоева; С. Р. Райгородский; В. В. Баконин 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.12.82 № 293 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, приложения ГОСТ 112.1.001-83 4.1 ГОСТ 112.1.019-79 4.1 ГОСТ 12.3.002-75 4.1 ГОСТ 380-88 3.10, приложение 1 ГОСТ 397-79 Приложение 1 ГОСТ 977-88 3.29, 3.38 ГОСТ 1050-88 3.10, 3.12, 3.31, 3.38, приложение 1 ГОСТ 1497-84 6.6 ГОСТ 2224-72 2.6, 2.8, 3.9 ГОСТ 2688-80 2.6, 3.7 ГОСТ 2688-80 2.6,3.7 ГОСТ 3070-88 3.7 ГОСТ 3071-88 2.6, 2.8, 2.10, 3.7 ГОСТ 3077-80 3.7 ГОСТ 3079-80 2.6, 2.8, 12.10, 3.7 ГОСТ 3282-74 2.8, 2.9, 2.10, 3.15 ГОСТ 4543-71 3.31 ГОСТ 4784-74 3.12 ГОСТ 5919-73 Приложение 1 ГОСТ 6111-52 Приложение 1 ГОСТ 6211-81 Приложение 1 ГОСТ 6996-66 6.5 ГОСТ 7505-89 3.33 ГОСТ 7665-80 3.7 ГОСТ 7668-80 2.6, 2.8, 2.10, 3.7 ГОСТ 7798-70 Приложение 1 ГОСТ 7829-70 3.33 ГОСТ 8479-70 3.16, 5.3 ГОСТ 8732-78 Приложение 2 ГОСТ 8784-75 Приложение 2 ГОСТ 9012-59 6.6 ГОСТ 9013-59 6.6 ГОСТ 9389-75 Приложение 1 ГОСТ 9454-78 6.6 ГОСТ9650-80 3.30 ГОСТ12840-80 3.36, 4.3 ГОСТ 14192-77 7.4 ГОСТ 15150-69 3.2, 7.5, 7.6 ГОСТ 15878-79 Приложение 1 ГОСТ 18482-79 Приложение 2 ГОСТ 19281-89 3.10, приложение 1 ГОСТ 25032-81 3.1 СНиП III-4-80 4.5 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в марте 1987 г. и августе 1989 г. (ИУС 7-87; 12-89) |  |
| --- | --- | --- |